## Slide 1: Villamosság élettani hatásai Az áramütés
Tamus Zoltán Ádám
tamus.adam@vet.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

## Slide 2: Bevezetés
Ember és villamosság kapcsolata (légköri, elektrosztatikus feltöltődés, villamos erőművek, vezetékek, fogyasztók, berendezések, készülékek, stb.)
A villamos energia előnyösebben alkalmazható mint a hagyományos energiafajták (tűz, víz szél, nap)  korunk egyik alapvető jellegzetessége a villamos energia felhasználásának egyre szélesebb körű elterjedése az élet minden területén  növekszik a villamos berendezéseknek és készülékeknek a száma  nő a tájékozatlan emberek száma

## Slide 3: Bevezetés
Ember és a villamosság közötti kapcsolat:
  Az ember villamos vagy mágneses térben van. Hatás nem érzékelhető. Egészségkárosodás csak hosszabb idő múlva.  elektromágneses környezetvédelem
  Az ember közvetlenül, vagy átütés, átívelés következtében bekapcsolódik a villamos áramkörbe: áramütés.
    Veszélyes mértékű áramütés  rövid idejű behatás esetén is azonnali egészségkárosodás (baleset), esetleg halálhoz vezethet. A villamos balesetek szám és súlyosság tekintetében a közlekedési balesetek után 2. helyen

## Slide 4: Bevezetés
A villamos energia felhasználása nemcsak előnyös, hanem veszélyes, de miért?
Hatásaihoz az emberiség nem szokott hozzá évezredeken keresztül, és még ma sem tud hozzászokni igazán a folytonosan megújuló villamos berendezések miatt. A tűz, víz és a különféle mozgások veszélyeinek érzete mintegy a "zsigereinkben" van.
A villamos energia nem körülhatárolható ("ketrecbe zárható") veszélyforrást jelent, mert mindenütt (munkahelyen, lakásban, stb.) jelen van.

## Slide 5: Bevezetés
Hiba (zárlat) esetén a használt teljesítmény sokszorosa léphet fel.
Az átlagember nem ért a villamossághoz, és egyre többen lesznek ilyenek, akik kapcsolatba kerülnek vele.
 Fontos a villamosság veszélyeinek elhárítása, a balesetek elleni biztonságos védelem kialakítása.

## Slide 6: Bevezetés
A villamosság biztonságtechnikája szervezési és műszaki intézkedések valamint védelmi eszközök olyan rendszere, amely a villamosság veszélyeit elsősorban műszaki megoldásokkal igyekszik elhárítani. A nem szándékos károkozás elleni biztonság (safety). A szándékos károkozás elleni biztonság: a villamos biztonságtechnika (security).

## Slide 7: Bevezetés
Áramütés elleni védelem, a villamosság biztonságtechnikájának lényeges része. Kutatások balesetek megelőzésére, tanulságok levonása megtörtént balesetekből.
MSZ 2364-410 szabvány és 470 fejezet.
kisfeszültségű berendezésekben bekövetkező áramütés elleni védelem (villamos balesetek mintegy 75 %-a).

## Slide 8: Áramütés
talpponti ellenállás: 150 Ω
száraz bőrtalp:80 kΩ
nedves bőrtalp: 450 Ω
gumitalp: függ az anyagában lévő koromtól
Re = Rbelső+Rbőr1+Rbőr2
Rbelső = Rbl+Rt+Rbk

## Slide 9: Az emberi test ellenállása

## Slide 10: Az áram élettani hatása
Az áramütések  balesetek és villamos sérülések.
Az áram hőhatása a szövetekben. 5 C, helyi károsodások is
Az elektrolízis a testnedvekben (egyenáram és kis frekvenciájú váltakozóáram esetén)
Villamos sérülések hőhatás következtében pl.: a bőrön áramjegy és metallizáció,az izmok megfőnek, nedvességtartalmuk gőzzé válik; a csontok a hirtelen hőtágulás miatt megrepednek; a vérerek törékennyé válnak és vérzések lépnek fel.

## Slide 11: Az áram élettani hatása
A A nagyságrendű bioáramok vezérelte sejteket, szöveteket (pl. idegek, vázizmok, sima izomzat, szívizom) ért ingerhatások.
érzetküszöb (rázásérzet),
elengedési (izomgörcsöt okozó) áram,
légzési zavarok (görcs a rekeszizmokban),
kamrai fibrilláció vagy szívkamraremegés, 80…100 mA 3…4 A 4 A ???
pillanatos agyhalál

## Slide 12: Érzetküszöb
f=50 Hz
egyenáram: 50 %-os érték férfiaknál: 5,0 mA

## Slide 13: Elengedési áram
elengedési áramerősség  izomgörcs
villamos sérülés: izomszakadás (esetleg ínszakadás) izomrángások, csonttörés,
idegrendszeri sérülés: eszméletvesztés (elektrosokk), elektrofóbia (a villamosságtól való félelem)

## Slide 14: Elengedési áram
f=50 Hz
egyenáram: 50 %-os érték férfiaknál: 74 mA

## Slide 15: Kamrai fibrilláció
szívkamraremegés (kamrai fibrilláció)
- irány
- állapot
- frekvencia

## Slide 16: Kamrai fibrilláció
Behatás ideje
Korábbi felfogás: test által felvett energia értékét kell korlátozni. Az esetek 0,5%- ában kamrai fibrillációhoz vezet 0,0156 A2s dózis, ha 0.03 < t < 3,0 s
Nem elfogadható !!!!

## Slide 17: Kamrai fibrilláció
Újabb kutatások ("Z"-görbe):

## Slide 18: Kamrai fibrilláció
bal láb - bal kéz áramút
rizikófaktorok:
mell – hát: 1,73
mell – bal kéz: 1,68
jobb kéz - bal láb:1,36
bal kéz – lábak: 1,07
bal kéz – jobb kéz: 0,46

## Slide 19: Kamrai fibrilláció
27 kg, 0,3 %, 87 mA, osztva 1,73-mal, 50 mA, Re = 1 kΩ, 50 V
UL = 50 V f 100 Hz
UL = 120 V f=0 Hz

## Slide 20: Irodalom
Koller László: Áramütés elleni védelem, Műegyetemi Kiadó 2006 pp. 7-18. balesetek: 98-106.