Az elektronikai gyártás ellenőrző berendezései (AOI, X-RAY, ICT)

1. Ismertesse az automatikus optikai ellenőrzés alapelvét (a), megvilágítási módjait (b), valamint a kamerarendszerek jellemzőit (felbontás, látótér) (c)!

a) Objektív eredményeket szolgáltató, a digitális gépi látás és képfeldolgozás módszereit alkalmazó szerelt és szereletlen NYHL-k automatizált optikai ellenőrzése. Gyorsabb pontosabb és olcsóbb, mint a manuális ellenőrzés, így kiváltotta azt. Segítségével az áramköri gyártástechnológia összes lépésének (panelazonosítás vonalkód, DMC (Data Matrix Code –kétdimenziós adat kód) segítségével, stencilnyomtatás, ragasztó felvitel, alkatrész beültetés, forrasztás) minősége vizsgálható.

Az automatikus optikai ellenőrző berendezés (AOI – Automatical Optical Inspection) elhelyezkedhet: - stencilnyomtató után (postprint inspection, Solder Paste Inspection)

- alkatrész beültető után (postplace inspection, Automatic Placement Inspection)

- reflow kemence után (postreflow inspection)

b) Ma már 99%-ban LED-es fényforrást alkalmaznak.

c)

2. Ismertesse a transzmissziós röntgengép működési elvét.

A röntgensugárzás detektálása az anyagok sugárzás elnyelési tulajdonságainak eltérésén alapszik. A sugárzás elnyelése az alkotóelemek atommagjainak méretével arányos. A nagyobb rendszámú elemek jobban, míg a kisebb rendszámúak kevésbé nyelik el a sugárzást, s így – ezen az „árnyékhatáson” alapuló – elnyelődési mintázat alapján egy test belső felépítése felderíthető. Mivel a röntgenfelvételen egy képpont nem csak a felületről közöl információt, hanem a vizsgált minta teljes keresztmetszetéről (szummációs képalkotás), ezért háromdimenziós leképezés illúzióját kelti. Anyagvizsgálati célokra a röntgensugárzást azon tulajdonsága miatt lehet felhasználni, hogy valamely tárgyon való áthaladásakor a sugárzás intenzitása csökken, mivel a tárgy a sugárzás egy részét elnyeli.

3. Milyen hibák detektálhatók transzmissziós röntgengéppel? Mire kell ügyelni a BGA tokozású alkatrész kötéseiben lévő zárványok ellenőrzésénél?

A rövidzáron és a zárványképződésen kívül a többi hiba a detektor különböző szögű döntésével mutatható ki csak biztosan.

- Zárványok (pontos kalibrálás szükséges),

- Rövidzárak,

- „head-in-pillow”

- Deformálódott forraszbump,

- Vezető pályák szakadása, akár többrétegű struktúrák esetén is kimutatható.

- A furatfémezés hibái láthatók. A fémezés vastagsága megbecsülhet˝o.

Az elektronikai gyártás minősítő módszerei

2/1 Ismertesse az In Circuit és a Flying Probe villamos tesztelési eljárásokat!

Tűágyas módszer:

- Alkatrész lábaknál rugalmas mérőtűk

- Masszív befogószerkezet

- Minden panelhez külön tesztprogram

Repülőtűs módszer

- Nincs merev befogó szerkezet

- Könny

- flexibilis programozás

- Két oldalas vizsgálat

- Max. 24 mért

- Döntött t pozíció lehetséges

- Nagy munkafelület (1000 mm x 600 mm)

- AOI-val kombinált működés

2/2 Ismertesse a nedvesítési vizsgálatokat (wetting balance, spreading, bridging)!

2/3 Ismertesse a forrasztott kötések mechanikai ellenőrző vizsgálatait!

2/4 Ismertesse a mikrohuzalkötések valamint a hajlékony hordozójú áramkörök mechanikai ellenőrző vizsgálatait!

Lefejtési szilárdság: rézfólia rátapasztása a hordozóra, aztán lefejtjük róla. 4-8mm vastag réz csík, a vége csontszerű, ahol a gép megfogja. A kerék miatt az erő mindig merőleges lesz a felszínre.

merevhordozós:

2/5 Mutassa be a Dye penetration vizsgálati eljárást!

A BGA toknak sok kivezetése van – hány kivezetőben van repedés?

módszer:

A tokot körbevesszük egy gáttal, majd a tok és a gát közti rést kitöltjük festékkel. A festék 24 óra alatt behúzódik az eszközbe és megszilárdul. Ahol repedés volt, annak a kivezetésnek a helyén is festékfoltot találunk.

3. A MEGBÍZHATÓSÁG ELMÉLETI ALAPJAI. ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK ÉS KÉSZÜLÉKEK MEGBÍZHATÓSÁGI JELLEMZŐI

3/1. Adja meg a megbízhatóság definícióját!

Mennyi ideig tartja a minőséget.

Bővebben: milyen hosszú ideig őrzi meg minőségét egy termék meghatározott üzemeltetési feltételek mellett.

3/2. Sorolja fel a megbízhatóság legfontosabb mutatóit! Ezen mutatók közül melyik az, amelyet közvetlenül mérni tudunk?

- R(t) megbízhatósági függvény: a működés valószínűsége, adott időpontig történő működés valószínűsége, túlélés függvény.:     R(t) = P(τ ≥ t)	P = valószínűség

- F(t) hiba függvény: a meghibásodás valószínűsége, adott időpontig bekövetkező meghibásodás valószínűsége    F(t) = P(τ < t) = ∫ f(τ) d τ	     τ = 0… t

- f(t) meghibásodás sűrűségfüggvénye: a működési idő sűrűségfüggvénye, f(t) = F’(t), ez a legtöbbet használt

- λ(t) hibaráta függvény: a meghibásodási ráta, adott időpontig bekövetkező meghibásodások száma (hazardfüggvény), λ(t) = f(t) / R(t) = -R’(t) / R(t)

- MTFF (mean time to first failure) várható élettartam. MTFF = E(τ) = ∫ R(t) dt      t = 0…∞

3/3. Megbízhatósági szempontból hogyan lehet csoportosítani az elektronikai alkatrészeket? Adja meg az egyes csoportok jellemzőit is!

Az egyes csoportokat az f(t)-re illeszthető függvények szerint különböztetjük meg:

3/4. Milyen módszerekkel lehet meghatározni az alkatrészek hazárdfüggvényét (meghibásodási ráta függvényét)? Melyik módszer elterjedtebb a gyakorlatban?

λ(t) = egy alkatrész populációban történt meghibásodások száma osztva a meghibásodásig (vagy a vizsgálat végéig) eltelt idők összegével

λ(t) = f(t) / R(t), ahol R(t) túlélés fv, λ(t) túlélés ráta (hazárd függvény), f(t) meghibásodás sűrűségfüggvénye

3/5. Melyek azok a paraméterek, amelyek leginkább befolyással vannak az elektronikai alkatrészek élettartamára (megbízhatósági mutatóira)?

• kiviteli típus (kereskedelmi, ipari, katonai…),

• előállítás technológiája (pl. nagy és kis értékű ellenállások gyártástechnológiája eltérő),

• hőmérséklet,

• terhelés,

• a készülék (amely az alkatrészt tartalmazza) üzemeltetési körülményei:

• hőmérséklet ingadozása,

• páratartalom és ingadozása,

• rázás, ütés (pl. asztali, mobil, autóelektronikai készülék),

• egyéb hatások (pl. korrozív környezet).

3/6. A készülékek megbízhatósági modelljének milyen grafikus ábrázolási módszerei léteznek? Mi a fő különbség ezek között?

3/7. Milyen alapstruktúrák fordulhatnak elő a készülékek megbízhatósági modelljében?

3/8. Soros rendszer megbízhatósági jellemzői, a megbízhatóság növelésének módszerei.

- A rendszer véges számú elemből áll.

- A kommersz elektronikai berendezések soros struktúrájúak.

Meghibásodások számának csökkentése, soros rendszer megbízhatóbbá tétele:

• minimális alkatrészszámra törekvés

• kis λ értékek (jó minőségű alkatrészek) – drága

• csökkentett terhelés (derating) – túltervezzük az eszközt, az élettartam függ a terheléstől

• azonos λ értékre törekvés – a legrosszabb minőségű határozza meg a várható élettartamot

• soros rendszer helyett redundáns rendszer alkalmazása

3/9. Melegtartalékolt rendszer megbízhatósági jellemzői.

- A rendszer n azonos, együtt működő elemből áll.

- A rendszer működéséhez egy elem működése szükséges.

- A megbízhatóság nem növelhető a végtelenségig, egyre kisebb mértékben javul (3-4 egységnek van értelme max.)

- Az alapelem és tartalékelemek meghibásodási tényezői azonosak.

- Leginkább alkatrész redundancia, de létezik részegység, készülék redundancia is.

- Hibafelismerő elem, kapcsolóelem esetenként szükséges.

- A tartalék állapota ismert, de energiát fogyaszt és öregszik.

- Általában rövid idejű alkalmazások esetén jelentős, az R(t) görbe vízszintes

- érintővel indul.

Hogyan érdemes üzemeltetni egy melegtartalékolt rendszert?

Ez alapján preventív javítást kell végezni még abban az idıtartományban, ahol az eredő lambda azeredeti rendszer lambdája alatt van ( drasztikusan nő a megbízhatóság (hiszen t=0 környékén a lamdba 0-hoz közeli, ez végtelen nagy várható élettartam!)

3/10. Hidegtartalékolt rendszer megbízhatósági jellemzői. Mi a hidegtartalékolt rendszer legfontosabb hátránya (megbízhatósági szempont!)?

3/11. Mi a megbízhatósági modellezés-analízis szerepe, célja?

Szerepe: adott működési időre meghatározható az egyes alkatrészek minősége (szükséges minimális várható élettartam), így csökkenthető az ár.

Célja: a termék megbízhatósági optimumának megkeresése – garancia lejárati

id˝o meghatározása (költségek minimalizálása).

analízis:

1. A készülékben lévő elemek megbízhatósági modelljének meghatározása:

- szabvány alapján

- mérés segítségével

- (modellezéssel)

2. készülék megbízhatósági modelljének felállítása az elemek közötti kapcsolatok alapján,

3. bemenő paraméterek megadása után szimuláció(k) futtatása:

- élettartam meghatározása,

- hibamód és hibahatás analízis,

- karbantartás analízis,

- megbízhatóság növelése:

- derating, - wors case (tolerancia) analízis, - hőmérséklet hatásának vizsgálata,

- gyenge pontok felderítése.

# Text boxes

Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség:

1. sötétlátóterű megvilágítás

3. telecentrikus megvilágítás

(féligáteresztő tükrös)

„Bármelyik egyből kifejezhető a másik négy.“

Ezeket lehet mérni közvetlenül. (nem biztos)