Direkt leképzés:

cím: 32 bites, CACHE: 128 kByte-os, 1 blokk mérete: 64 Byte

  - 128 kByte: 17 bit ( CBA+O

  - 64 Byte: 6 bit ( O

| TAG | CBA | O |
| --- | --- | --- |
| 31 | 17 | 16 | 6 | 5 | 0 |
| 1 db komparátor |

cím: 24 bites, 256 blokkot tartalmaz, 1 blokk mérete: 32 Byte

  - 256: 8 bit ( CBA

  - 32 Byte: 5 bit ( O

| TAG | CBA | O |
| --- | --- | --- |
| 23 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 |
| 1 db komparátor |

Részben asszociatív leképzés:

2 utas leképzés, cím: 24 bites, 256 blokkot tartalmaz, 1 blokk mérete: 32 Byte

  - 256: 8 bit ( CBA: 8 bit-1 bit

  - 32 Byte: 5 bit ( O

| TAG | CBA | O |
| --- | --- | --- |
| 23 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| 2 db komparátor |

4 utas leképzés, cím: 32 bites, 1024 blokkot tartalmaz, 1 blokk mérete: 256 Byte

  - 1024: 10 bit ( CBA: 10 bit-2 bit

  - 256 Byte: 8 bit ( O

| TAG | CBA | O |
| --- | --- | --- |
| 31 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 4 db komparátor |

Teljesen asszociatív leképzés:

cím: 24 bites, 128 blokkot tartalmaz, 1 blokk mérete: 16 Byte

  - 128: 7 bit ( komparátor száma

  - 16 Byte: 4 bit ( O

| TAG | O |
| --- | --- |
| 23 |  | 4 | 3 | 0 |
| 128 db komparátor |

Indexelt leképzés:

logikai cím: 16 bites, fizikai cím: 1 MByte-os, 32 regisztert tartalmaz, 1 Z vezérlő bit

  - 16 bit ( x+d

  - 1 MByte: 20 bit ( n + d

  - 32 regiszter: 5 bit ( x

Mágneslemez működése és kódolása:

Fejmozgás ütemezés:

200 sávos lemez, jelenleg a 143-es sávon áll, ezt megelőzően a 125-ös sávon állt

igények: 88, 147, 91, 177, 94, 150, 102, 175, 130

- FCFS (sorrendi kiszolgálás): 88, 147, 91, 177, 94, 150, 102, 175, 130

- SSTF (legrövidebb fejmozgás): 147, 150, 130, 102, 94, 91, 88, 175, 177

- SCAN (pásztázó): 147, 150, 175, 177, 130, 102, 94, 91, 88

- C-SCAN (egyirányú pásztázó): 147, 150, 177, 88, 91, 94, 102, 130

Holtpontkezelés:

R1: 20 példány, R2: 18 példány, R3: 160 példány

|  | foglal | kér | sorrend | szabad’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |  |  |  |  |
| P1 | 10 | 11 | 84 | 6 | 0 | 18 | 2. | 17 | 17 | 129 |
| P2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140 | 4. | 20 | 18 | 160 |
| P3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 12 | 100 | 3. | 18 | 18 | 160 |
| P4 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1. | 7 | 6 | 45 |
| foglalt | 18 | 16 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| szabad | 2 | 2 | 21 |  |  |  | BIZTONSÁGOS |

R1: 12 példány, R2: 35 példány, R3: 8 példány és P4(4, 3, 1) kérést adott

|  | foglal | max. igény | még kérhet | sorrend | szabad’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |  |  |  |  |
| P1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1. | 4 | 18 | 2 |
| P2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 21 | 6 | 5 | 13 | 5 |  |  |  |  |
| P3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2. | 5 | 22 | 4 |
| P4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 4 | 6-4 | 26-3 | 2-1 |  |  |  |  |
| foglalt | 5 | 16 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szabad | 7-4 | 19-3 | 3-1 |  |  |  |  |  |  | HOLTPONT |

Holtpontkezelés:

| P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- |
| RQST (R3) | RQST (R2) | RQST (R3) |
|  | RLSE (R2) | RQST (R2) |
| RQST (R2) | RQST (R1) | RLSE (R2) |
|  | RQST (R2) | RQST (R1) |
| RQST (R1) | RLSE (R1, R2) |  |
| RLSE (R1, R2, R3) |  | RLSE (R1, R3) |
| 3-2-1 | 1-2 | 3-2, 3-1 |
| HOLTPONT |  |

Ütemezési algoritmus:

|  | érkezés | CPU löket | prioritás |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3 | 10 | 3 |
| P2 | 2 | 3 | 1 |
| P3 | 0 | 7 | 4 |
| P4 | 5 | 6 | 2 |

- FCFS (legrégebben várakozó): nem preemptív

| P3 | P2 | P1 | P4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 (P2) | 3 (P1) | 5 (P4) | 7 | 10 | 20 | 26 |

- SJF (legrövidebb löketidejű): nem preemptív

| P3 | P2 | P4 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 (P2) | 3 (P1) | 5 (P4) | 7 | 10 | 16 | 26 |

- SRTF (legrövidebb hátralevő idejű): preemptív

| (5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | P2 | P3 | P4 | P1 |
| 0 |  | 2 (P2) |  | 3 (P1) | 5 (P4) | 10 | 16 | 26 |

- NPP: nem preemptív

| P3 | P1 | P4 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 (P2) | 3 (P1) | 5 (P4) | 7 | 17 | 23 | 26 |

- PP: preemptív

| P3 | P1 | P4 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 (P2) | 3 (P1) | 5 (P4) | 7 | 17 | 23 | 26 |

- R-R (körbeforgó): preemptív: 4 időegység

| (3) |  | (6) |  | (2) | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | P2 | P1 | P3 | P4 | P1 | P4 | P1 |
| 0 | 2 (P2) | 3 (P1) | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 |

Lapváltási stratégiák:

|  |  | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIFO: | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 7 |  |
|  | 1 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 | - | - | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |
| OPT: | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 1 |  |  |  | 7 |  |
|  | 1 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2 | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  | 3 | - | - | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |
| LRU: | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | 2 | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 3 | - | - | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |
| SC: | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 3 |  | 3 |  | + |  | + |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 7 |  |
|  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |  |  | + |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |  |
|  | 2 | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 | - | - | - | 2 |  | 2 |  | 2 | + |  |  |  | + | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |