1. Definiálja a hőtágulási együttható és az üvegesedési hőmérséklet fogalmát áramköri hordozók esetére.

A Tg üvegesedési hőmérséklet (glass transition temperature) az a

hőmérséklet, melynél az amorf szilárd testek, mint pl. üvegek, polimerek

anyagi tulajdonságai nagy mértékben változnak:

- rugalmasság

- térfogat

- Young modulus

- százalékos megnyúlás mértéke törésig

2. Ismertesse a nyomtatott huzalozású hordozók mintázatának kialakítási alapelveit, ismertesse a szerelhetőre tervezés alapjait.

Áramköri mintázat-kialakítás alapelvei

- Az alkatrész forrszemek, pad-ek, csatlakozó felületek a technológiának és alkatrésznek megfelelő raszterben tervezendők (hagyományosan 2,54; SMT 1,27, v. kisebb.).

- Furatszerelt alkatrészek egy oldalon, SMT mindkettőn elhelyezkedhet

- Fésűszerű táp-föld hozzávezetés, többrétegűnél a belső rétegek táp-föld fólia kialakítása.

- Indokolatlan nagy, összefüggő felületek kerülendők (forrasztáskor hőelvonók).

- A huzalozás tervezésénél az éles sarkok, csúcsok kerülendők.

Design for Assembly – Szerelhetőre tervezés

- Csökkentsük az alkatrészek számát a funkciók integrálásával.

- Ne temessünk el fontos alkatrészeket (IC-ket).

- Az alkatrészek közé tervezzünk elegendő távolságot, azért, hogy könnyen be lehessen ültetni. (Főleg kéziszerelés esetén)

- A szerelést végző berendezések között szállítószalagok továbbítják a hordozót, ezért ne tervezzünk alkatrészt túl közel a hordozó széléhez.

- Két alkatrész rajzolatát ne tervezzük túl közel a rövidzár veszélye miatt.

- A polaritással rendelkező alkatrészek lehetőleg azonos irányban álljanak.

- A forraszpaszta felvitelére szolgáló stencilt úgy tervezzük, hogy a lehető legjobban megelőzze a forrasztási hibák kialakulását (forraszhíd, forraszgolyó-képződés).

3. Részletesen mutasson be rajzokkal egy furatszerelésre alkalmas 4 rétegű szerelőlemez felépítését.

4. Mutasson be rajzzal részletezve egy montírozott áramkört.

Vagy hajlékony hordozó esetén:

5. Mutasson be rajzzal részletezve egy felületszerelt, chipméretű diszkrét passzív alkatrészhez alkalmas szerelőlemez-rajzolatot.

6. Ismertesse az illesztést segítő ábrák (fiducial) tervezési irányelveit.

Lokális segédábrák (local fiducials):

- Lokális segédábrákat kell alkalmazni azoknál az IC-knél, amelyeknek raszter-osztása kevesebb, mint 0:63mm.

- Legalább két segédábrát kell alkalmazni az alkatrész két átellenes sarkában.

- A segédábra minimális átmérője 1mm, toleranciája 25um.

- A forrasztásgátló maradékgyűrű ajánlott átmérője a segédábra átmérőjének a kétszerese, minimum 2mm.

- A maradékgyűrű alatt a belső rétegeken lévő huzalozás megzavarhatja a pozícionálást, mert az is látható a kamerával.

Globális segédábrák:

- Legalább három globális segédábra alkalmazása ajánlott, a hordozó lehető legtávolabbi pontjain, annak érdekében, hogy korrigálva legyen az összes nemlineáris torzulás (X-Y nyúlás, X-Y méreteltérés, csavarodás).

- A hordozó mindkét oldalára szükséges segédábra, amennyiben az áramkör kétoldalas.

- A globális segédábrák legalább 5mm-re legyenek a hordozó szélétől.

- A segédábra minimális átmérője 1mm, toleranciája 25um, a maximális átmérője 3mm.

- A forrasztásgátló maradékgyűrű minimális átmérője a segédábra átmérőjének a kétszerese, ajánlott a segédábra átmérőjének háromszorosa.

- A maradékgyűrű alatt a belső rétegeken levő huzalozás megzavarhatja a pozícionálást, mert az is látható a kamerával.

7. Ismertesse az SMD (Solder Mask Defined) és az NSDM (Non Solder Mask Defined) forrasztásgátló kialakítási módokat.

SMD 			         és 		        NSMD

2/1. Ismertesse a hajlékony hordozók huzalozás védelmének lehetőségeit

Fedőbevonat felvitele

Szitanyomtatás

Fedőréteg kialakítása

Fúrás vagy lyukasztás

Fedőfilm kialakítása

Laminálás és litográfia

2/2. Mutassa be a forrasztási felületek és azok csatlakozásainak tervezési irányelveit hajlékony hordozójú áramkörök esetére

Forrasztási felületek és azok csatlakozásai

2/3. Ismertesse a hajlékony hordozók sarkairól kiinduló szakadásokat megakadályozó módszereket, kialakításokat

1. lekerekített sarok

2. beágyazott üvegszövés

3. bemetszés a saroknál

4. furatok a feszültségpontokban

5. sarokba fúrt furatok

6. beágyazott aramid szál

7. hozzáadott réz a sarkokban

2/4. Ismertesse a hajlékony hordozók hibajelenségeit beleértve a hőterheléses vizsgálat hatására kialakuló hibajelenségeket is.

Flexibilis hordozók hibajelenségei:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hőterheléses vizsgálat hatására bekövetkező hibajelenségek:

A hordozót 289 °C-os forraszba mártják 10 másodpercre, és azután megvizsgálják.

3/1. Ismertesse az ultrahangos huzalkötési technológia folyamatparamétereit és a kötési folyamat monitorozásának lehetőségét

Folyamatparaméterek:

• Kötési erő (n*1 N)

• Rezgetés amplitúdója (n*1 μm)

• Ultrahang rezgetés hossza (csökkentik amíg még tapad; ~50-100 ms)

• Rezgetés frekvenciája (~120 kHz)

• Kötőfej fékezési úthossza

monitorozása:

3/2. Ismertesse a termoszónikus huzalkötési technológia folyamatparamétereit valamint a hő által befolyásolt zóna (HAZ) fogalmát a golyóformálás esetére

Folyamatparaméterek:

•Kötési erő (n*100 mN)

•Ultrahang rezgetés amplitúdója kisebb mint UH-nál (n*0.1 μm)

•Ultrahang rezgetés hossza (csökkentik amíg még tapad ~10 ms)

•Rezgetés frekvenciája (~10 kHz)

•Hordozó hőmérséklete (~120 °C)

Hő által befolyásolt zóna:

3/3. Ismertesse a mikrohuzal kötések hurokprofil típusait valamint az alacsony hurokprofilú mikrohuzalkötések készítési folyamatát.

Huzalkötések hurok profiljai 			Alacsony profilú hurokkészítés

¾. Ismertesse a réz mikrohuzalkötések technológiáját. Milyen technikai nehézségei vannak a réz huzalok alkalmazásának és milyen kontaktusfelület bevonat ajánlott a réz huzalokhoz?

Újabban előtérbe kerül a réz alkalmazása a szeletszintű technológiáknál is.

Előnye az olcsósága és nagyon jó vezetőképessége, hátránya a keménysége.

| Huzal anyaga | Kialakított golyó keménysége | Max. kötési erő alkalmazása után | Min. kötési erő alkalmazása után |
| --- | --- | --- | --- |
| Arany | 60 HV | 84 HV | 60 HV |
| Réz | 86 HV | 125 HV | 95 HV |

Kontaktusfelület bevonat réz huzalkötéshez:

4/1. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a flip-chip szerkezeti felépítését

A Flip-Chipeket aktív felületükkel a chip hordozó felé (face down) ültetjük rá.

A chip kontaktus felületein vezető anyagból készített bump-ok (golyószerű

kivezetések) állnak ki. A Flip-Chipek bekötése a chip hordozón kialakított

kontaktus felületek és a bump-ok villamos összekötését és egyben mechanikus

rögzítését jelenti. Lehetőség van a 2. szintű összeköttetés elhagyására, és a

Flip-Chip közvetlen bekötésére a szerelőlemezre (FCOB – Flip-Chip on

Board)

4/2. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a flip-chipekben alkalmazott aláfémezési (UBM) struktúrát

A chip kontaktus felületeire (pad-jeire) a bump megtapadása (nedvesítése) érdekében vékonyréteg szerkezetet visznek fel.

UBM = Under Bump Metalization. Az UBM rétegszerkezete:

| Réteg | Olcsó (SnPb) | Drága (LF) | ~vast. [μm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlSi kontakt réteg |  |
| Tapadó réteg | Cr | Ti / TiW | 0,1 |  |
| Elválasztó, köthető réteg | Cu | Ni / NiV | 0,3-5 |  |
| Köthető, védő réteg | Au | Au | 0,1 |  |

4/3. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a stencilnyomtatással, rezgőadagolással készített bumpok készítési folyamatát

Stencilnyomtatással:					Rezgőadagolással:

?

4/4. Ismertesse a transzfer eljárással készített bumpok készítési folyamatát

Transzfer eljárással előállított forrasz bumpok

- Si hordozóba anizotrop maratással süllyesztékek előállítása. Ezek kitöltése

forraszpasztával.

- A forrasz megömlesztése. Ez nem nedvesíti a hordozót, ezért az ömledék

a felületi feszültség hatására forrasz gömbbé ugrik össze. Az előmelegített

chip kötési felületeit rányomjuk a forrasz gömbökre.

- A forrasz gömbök nedvesítik a chip kötési felületeit, kialakulnak a bumpok.

A chip felemelése a bumpokkal együtt.

4/5. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a galvanizálással és az árammentes fémezéssel készített bumpok struktúráját, anyagait és technológia lépéseit

Bump-készítés galvanizálással

1. Passziváló réteg felvitele a szeletre CVD-vel

2. Átmeneti rétegek leválasztása a teljes felületre

vákuumpárologtatással vagy katódporlasztással

3. Fotoreziszt felvitele és előhívása

4. Bumpok galvanizálása (esetleg előtte UBM galvanizálása) a fotoreziszt nélküli helyekre

5. Fotoreziszt eltávolítása

6. Átmeneti rétegek lemaratása a bumpok közötti területről.

Árammentes rétegfelvitellel előállított bump

passziváló réteg 	  Al pad				Zn

chip

a chip felületek tisztítása 	       a pad-ek bevonása Zn-el

(alumíniumoxid feloldása + tapadóréteg)

Ni			     Au

árammentes Ni réteg felvitele	          a Ni bump-ok aranyozása

4/6. Ismertesse a tokozott alkatrészeken lévő bumpok készítési szekvenciáját.

Bumpok készítése tokozott integrált áramkörökre (BGA)

Folyasztószer felvitele szitanyomtatással

Folyasztószer felvitele cseppadagolással

# Text boxes

folyasztószer

folyasztószer

szita

nyomtatókés

folyasztószer

folyasztószer

tok

tok

cseppadagoló fejek

tok