VIPV080124.DOC 2008-01-24

Csak ezeken a lapokon rendelkezésre álló felületen dolgozhat. Ne szedje szét őket.

Név:…………………………………….                              A vizsga időpontja: 2008-01-24

| A kérdés sorszáma | Max. elérhető pont. | Elért pontok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14 |  |
| 2. | 8 |  |
| 3. | 8 |  |
| 4. | 8 |  |
| 5. | 8 |  |
| 6. | 8 |  |
| 7. | 8 |  |
| 8. | 8 |  |
| Összesen: |  |  |

1. kérdés Egy erőművi blokkban kétféle tüzelőanyag használható fel. Az ezekre vonatkozó adatok:

e1=10400 kJ/kg                                                                                      e2=13000 kJ/kg

a1=54,9 Ft/GJ                                                                                         a2=63,5 Ft/GJ

Az egy év alatt termelt villamos energia: W(14300 TJ. A tüzelőanyagokra vonatkozó korlátozó feltételek:

420(m1(820 ktonna/év, 220(m2 (620 kt/év.

Számítsa ki a következőket:

a.) a blokk által előállítható maximális energiát minimális költséggel kívánjuk előállítani; 	adja meg az 	m1 és m2-nek az ehhez munkaponthoz tartozó értékét [J];

b.) adja meg az évi tüzelőanyag költséget az m1 és m2-nek az a.) esetben kiszámított értékéhez!

(Az eredményekhez vezető utat ábrán mutassa be.)

Végeredmények, amelyeket bele kell írni a táblázatba:

| 1. munkapont |
| --- |
| m1= | m2= | K1= |
| 2. munkapont |
| m1= | m2= | K2= |

Válasz (

2. kérdés Egy középfeszültségre csatlakozó fogyasztó saját üzemi alállomásában az elszámolási mérés a középfeszültségen van. A fogyasztó csúcsigénye és villamos energia fogyasztása egy téli hónapban:

|  | Csúcsigény, kW | Vill. en. fogyasztás, MWh |
| --- | --- | --- |
| Csúcsidőben | 120 | 30 |
| Völgy időszakban | 80 | 18 |

A fenti táblázatban lévő számértékek változhatnak.

Közelítésként feltételezve, hogy az üzemben a hónap 30 napján folyamatos három műszakos üzem van, a beépített két darab 160 kVA-es közép/kisfeszültségű transzformátor, melyek

vasvesztesége 1,8 kW,

rézvesztesége 3,9 kW.

Az üzem átlagos teljesítmény tényezője cos( = 0,98. Egy, vagy két transzformátoron keresztüli ellátás a gazdaságos.

Válasz (

3. kérdés A paksi atomerőmű névleges teljesítménye 1840 MW, éves villamos energia termelése 14 TWh. Mekkora az erőmű éves kapacitás kihasználási tényezője.

Válasz (

4. kérdés Ismertesse az energia rendszerek vázlatát.

1). Ismertesse és hasonlítsa össze az általános árupiac és a villamos energia piac főbb elemeit és funkcióit. Miért árú a villamos energia?

Válasz (

5. kérdés Ismertesse az energiarendszer általános blokk vázlatát, főbb elemeinek jellemzőit és a 	funkciókat. Milyen alap és átalakított energiahordozó csoportokat ismer?

Válasz (

6. kérdés Ismertesse a feszültség letörés definícióját és mérését.

Válasz (

7. kérdés Ismertesse a feszültségtartás módszereit különböző feszültség szinteken

Válasz (

8. kérdés Ismertesse a THD szabványos mérési és kiértékelési módszerét!

Válasz (

# Text boxes

Ponthatárok: /MINTA/

Elégséges: 35    -től      45       -ig

Közepes:   46     -től      54      -ig

Jó:             55      -től     64      -ig

Jeles:          65     -től               -ig