VIPV_08_12_23.DOC 2008-12-23

Csak ezeken a lapokon rendelkezésre álló felületen dolgozhat. Ne szedje szét őket.

Név:…………………………………….                              A vizsga időpontja: 2008-12-23

| A kérdés sorszáma | Max. elérhető pont. | Elért pontok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 |  |
| 2. | 9 |  |
| 3. | 9 |  |
| 4. | 9 |  |
| 5. | 9 |  |
| 6. | 9 |  |
| 7. | 9 |  |
| 8. | 9 |  |
| Összesen: | 72 |  |

- kérdés

Ábrázolja az idő függvényében a világ primer energia hordozó felhasználásának %-os összetételét az 1800 - 20xx -ig terjedő idő intervallumban. Olyan információkra támaszkodjék, amelyeket egy a villamos energetika szakterületen működő mérnöknek könyv nélkül is ismernie kell. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.) A „20xx –ig” azt jelenti, hogy keresse meg a lehető legfrissebb adatokat, és ábrázolja is azokat. Nevezze meg a forrást ahonnan az adat származik.

Válasz (

- kérdés

Ábrázolja egy magyar család évi energia mérlegét a valós közüzemi számlák alapján. A függő változók –jelen esetben téglalapok – az egyes tevékenységekre fordított energia költségek – egyszerű számításon- alapuló becsült értékek legyenek. Mutasson rá az egyes költség összetevők csökkentésének a lehetőségeire. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Válasz (

3. kérdés

Az évi 14 TWh termelésű, és 1840 MW névleges kapacitású Paksi atomerőműnek mekkora a kapacitás kihasználási tényezője? Mi a különbség a kapacitás kihasználási 	tényező és a terhelési tényező között?

Ha egy erőmű 4,8 TWh villamos energiát és 0,2 PJ hő-t termel kapcsoltan. Határozza meg az éves tüzelőanyag felhasználást, ha a hő termelés hatásfoka 80%, a villamos energiatermelés fajlagos hő felhasználása 10,58 MJ/kWh. Mekkora az éves eredő hatásfok?

Válasz (

4. kérdés

Ismertesse az energiaátalakítás egyszerűsített blokkvázlatát. Mit értünk önfogyasztás alatt és ez hogyan alakul az egyes erőmű típusoknál? Mi a hatásfok és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás és a közöttük lévő kapcsolat?

Válasz (

5. kérdés

Egy 20 kV-os, 30 km. hosszú, 95 mm2 Aludur fázisvezetőjű (r=0, 362 ohm/km) szabadvezetékről látunk el egy fogyasztói területet, amelynek éves villamos energia fogyasztása 9000 MWh. A terület éves csúcsigénye 2 MW, a teljesítménytényező 0,9 és az évben állandónak lehet tekinteni. Határozza meg az évben fellepő veszteségeket.

Válasz (

6. kérdés

Ismertesse a minőségi jellemzőkre gyakorolt hatást a termelés –átvitel - fogyasztás felosztás szerint

Válasz (

7. kérdés

Ismertesse az IT berendezések feszültségletöréssel szembeni érzékenységét.

Válasz (

8. kérdés

A KÖF hálózaton nulla hibahelyi impedancián létrejött FN, 2FN, 3FN zárlatok közül van-e olyan, amelyik nem okoz feszültségletörést a kisfeszültségű hálózaton?

Válasz (

# Text boxes

Ponthatárok: /MINTA/

Elégséges: 35    -től      45       -ig

Közepes:   46     -től      54      -ig

Jó:             55      -től     64      -ig

Jeles:          65     -től               -ig