VIPV_08_12_17.DOC 2008-12-17

Csak ezeken a lapokon rendelkezésre álló felületen dolgozhat. Ne szedje szét őket.

Név:…………………………………….                              A vizsga időpontja: 2008-12-17

| A kérdés sorszáma | Max. elérhető pont. | Elért pontok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14 |  |
| 2. | 8 |  |
| 3. | 8 |  |
| 4. | 8 |  |
| 5. | 8 |  |
| 6. | 8 |  |
| 7. | 8 |  |
| 8. | 8 |  |
| Összesen: |  |  |

- kérdés

Az 1. ábrán adott rendszerhez ismert a három erőművi blokk változó költség teljesítmény függvénye, melyeket a következő egyenletek determinálnak:  [Ft/s],  [Ft/s]. [Ft/s]. A megkötés:. Határozza meg azt a P10 és P20 valamint P30 teljesítmény értéket, amelyhez tartozó KV1+ KV2 + KV3 = minimum. (Ne számértékekkel, hanem betűkkel dolgozzon.)

1. ábra.

Válasz (

- kérdés

Hogyan alakul az eredő hatásfok sorosan, illetőleg párhuzamosan működő energia 	átalakító berendezéseknél? Miért olyan alacsony a villamos energia termelés hatásfoka? Mi az energetikai jelentősége a kapcsolt hő- és villamos energia termelésnek?

Válasz (

3. kérdés

Ismertesse a napi terhelési görbék jellemzőit, milyen mennyiségekkel jellemezzük a változó terheléseket, és távlati tervezéshez miért szükségesek? Mit értünk csúcskihasználási óra szám, illetve terhelési tényező alatt milyen összefüggést ismer a két mennyiség között?

Válasz (

4. kérdés

Milyen meddő forrásokat és főbb meddő fogyasztói csoportokat ismer? Ismertesse a meddő kompenzálásból származó műszaki és gazdasági előnyöket. Milyen követelményeket támasztunk korszerű meddő kompenzáló berendezésekkel szemben?

Válasz (

5. kérdés

Egy családi ház tetején 4 m2 felületű napkollektort helyezünk el víz melegítés céljából. Számítsa ki:

- Mekkora az egy nap alatt megtermelt energia [J],

- Hány m3 víz hőmérsékletét lehet 60  -kal megemelni ezzel az energiával.

- Mire használható ez a vízmennyiség?

- Mennyit kellene fizetnünk ennyi melegvízért, ha közüzemi szolgáltatásként vennénk igénybe?

Adja meg a felhasznált betűk jelentését és azok mértékegységét. A számításhoz szükséges adatokat vegye fel. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Válasz (

6. kérdés

Sorolja fel a villamos-energia szolgáltatás minőségi jellemzőit

Válasz (

7. kérdés

Hogyan növelhető meg egy IT berendezés feszültségkiesés áthidalási ideje?

Válasz (

8. kérdés

Középfeszültségű hálózaton nulla hibahelyi ellenálláson létrejött FN zárlat mekkora feszültségletörést okoz a zárlati hely közelében a hálózatról ellátott kisfeszültségű fogyasztóknál.?

Válasz (

# Text boxes

Ponthatárok: /MINTA/

Elégséges: 35    -től      45       -ig

Közepes:   46     -től      54      -ig

Jó:             55      -től     64      -ig

Jeles:          65     -től               -ig