Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5.

Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása

Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja meg, és hasonlítsa össze az adatlap adataival. (Megjegyzések: A tesztpanelen a "VREF Range", "Output buffer enabled" van beállítva, a VREF névleges értéke +2,5 V. A névleges FS = +2,5 V a 4096 értékhez tartozik.)

Nézze meg oszcilloszkópon a D/A átalakító beállását a dac_gui alkalmazással beállítható legnagyobb amplitúdójú pozitív irányú ugrás esetén. Becsülje meg a beállási idıt!

Megoldás:

Erösítési hiba:

2.5V a névleges erösítés 4096-nál, de ez csak névleges nekünk le is kell mérni

4096-nál mégjük dac_gui.m-mel, kapunk kb 2490 mV-ot,  0-nál pedig 8.9 mV-ot kb

max - min = kb 2479 mV  -- ez a mért alapján

névleges alapján pedig 2500 - LSB  (LSB = 2.5 / 4096 = 0.61mV), 2500-LSB = 2499

az eltérés 2499-2479 = 20 mV kb

erösítési hiba = 20/4096 * 100 = 0.5 % körül   (*100 szorzás % szamitas miatt)

Beállítási idö:

dac_gui.m : Square wave,  a DAC1 kimenetet pedig az oszcilliszkópra kötjük, kétféle K értékkel mérjük le, mert mérésen is így volt :)

1.) 4095 négyszögjel (K=FS), beállítási idöt kurzorral mérjük le

A beállítási idö : 6,74 mikro s

Adatlap szerint 15 ms, böven benne vagyunk.

2.) (K=FS/5), 819 négyszögjel, beállítási idöt kurzorral mérjük

A beállítási idö: 4,36 mikro s

2. D/A átalakító integrális linearitási hibájának meghatározása

Mérje meg a D/A átalakító kimenı feszültségét a tartományon belül nagyjából egyenletesen elosztott 10 pontban, a jeltartomány két szélsı pontját is belevéve. A mért feszültségeket közvetlenül elektronikusan vigye át egy Excel táblába! A linearitási hiba számítását az Excel tábla segítségével végezze!

Az integrális linearitási hiba értékét LSB-ben adja meg! Értékelje is az eredményt!

Megoldás:

Excel táblázat kell hozzá:  (kb 20 mérési ponttal)

| Din | Aout [mV] | Ref. egyenes | Eltérés [mV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | mérjük | X | Y |
| 25 | mérjük | X | Y |
| ... | mérjük | X | Y |
| 4075 | mérjük | X | Y |
| 4095 | mérjük | X | Y |

X = (utolsó Aout - elsö Aout) / 4095 * Din adott sorban + elsö Aout

Y = Aout - ref.egyenes

LSB = utolsó Aout / 4095

LSB értékelés: nagyon tetszik hogy ez az eredmény jött ki :)

(sz.csabi.3@gmail.com-ra ird meg mi kene ide és kijavitom)

3. D/A átalakító differenciális linearitási hibájának meghatározása és glitch vizsgálata

Mérje meg a D/A átalakító differenciális linearitási hibáját az 1022 – 1026 bemenı jeltartományban! A hiba értékét LSB-ben adja meg!

Az oszcilloszkópon mutasson be egy átváltási tranzienst (glitch), és mérje meg az amplitúdóját a kurzorvonalak segítségével.

Megoldás:

Excel táblázat kell ismét!

| D | Uki[V] | Lépcsö[V] | Lépcsö[LSB] | Hiba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022 | mérjük | üres | üres | üres |
| 1023 | mérjük | X | Y | Z |
| 1024 | mérjük | X | Y | Z |
| 1025 | mérjük | X | Y | Z |
| 1026 | mérjük | X | Y | Z |

X = Uki - elözö sorból Uki

Y = Lépcsö * LSB = Lépcsö * (2500/4095)

Z = LépcsöLSB - 1

Differenciális linearitási hiba: DNL = Max(Z-k)

Glitch:

dac_gui_m -> Glitch

DAC0-ra triggerelünk

2. képet kell kihozni az elsöböl (felsö, kimenö jelre közelítünk rá).

Itt megmérjük az amplitúdót --> |delta Y| = 19 mV

4. Az A/D átalakító tulajdonságainak vizsgálata szinuszjellel

A szinuszos mérıjelet az ADC2-es csatornára kell adni. A méréshez a szinuszjel amplitúdóját a mérésvezetı által megadott paraméterek szerint állítsa be. (Ha nem kapott ilyen elıírást, akkor a jel a 0 - 2,4 V tartományt töltse ki.) A jel ráadása elıtt oszcilloszkóppal ellenırizze, hogy a generátoron beállított jel tényleg nem lépi túl az átalakító jeltartományát, ami 0 .. +2,5 V.

A jel frekvenciáját úgy válassza meg, hogy koherens mintavételezés legyen, és a mintavételezés idıtartama a jel periódusidejének k-szorosa legyen. A k értékét a mérésvezetı adja meg, a k = 5 érték nem választható. (A k lehet pl. 3, 7, 9, 11 stb.) Az átalakító mintavételi frekvenciája 115200 Hz, és az átalakító 8192 egymás utáni mintát tárol a tesztpanel RAM-jában. Ezekkel az adatokkal a koherens mintavételezéshez szükséges jelfrekvencia már kiszámítható.

Nézze meg az átalakított jelet az idıtartományban, és ellenırizze, hogy a mintavétel tényleg koherens.

Nézze meg az átalakított jel spektrumát! Értékelje a spektrumot, hogy az jellegre megfelel-e az elvártnak. Térjen ki arra is, hogy a spektrumon látszik-e, hogy a mintavétel koherens volt-e. Az értékelés alapjául szolgáló ábrát emelje át a jegyzıkönyvrészletbe, és írja mellé az értékelést.

Megoldás:

Átalakító mintavételi frekvenciája = k * (8192 / 115200)

Time-domain-t kell kiválasztani, itt is a jelünk.

Koherens?

Igen, mert ugyanott lép be baloldalt mint ahol kilép jobboldalt.

Frequancy-domain  =  átlakított jel spektruma

A jel értékelése:

- a nulla frekvenciánál látszik az amplitúdó emelkedés, ez az ofszet

- 5-nél is van egy ugrás, ezt megmérjük - megfelel a beállításoknak

Tehát a spektrum olyan amit vártunk.

5. Négyszögjel vizsgálata A/D átalakítóval

Adjon az átalakító bemenetére (ADC2-es csatorna) szimmetrikus (50%) kitöltéső négyszögjelet. A négyszögjel amplitúdóját a mérésvezetı által megadott paraméterek szerint állítsa be. (Ha nem kapott ilyen elıírást, akkor a jel a 0,4 - 2,0 V tartományt töltse ki.) A jel ráadása elıtt oszcilloszkóppal ellenırizze, hogy a generátoron beállított jel tényleg nem lépi túl az átalakító jeltartományát, ami 0 .. +2,5 V.

A jel frekvenciáját úgy válassza meg, hogy koherens mintavételezés legyen, és a mintavételezés idıtartama a jel periódusidejének k-szorosa legyen. A k értékét a mérésvezetı adja meg, a k = 5 érték nem választható. (A k lehet pl. 3, 7, 9, 11 stb.) Az átalakító mintavételi frekvenciája 115200 Hz, és az átalakító 8192 egymás utáni mintát tárol tesztpanel RAM-jában. Ezekkel az adatokkal a koherens mintavételezéshez szükséges jelfrekvencia már kiszámítható.

Nézze meg az átalakított jelet az idıtartományban, és ellenırizze, hogy a mintavétel tényleg koherens.

Nézze meg az átalakított jel spektrumát! Értékelje a spektrumot, hogy az megfelel-e az elvártnak. Térjen ki arra is, hogy a spektrumon látszik-e, hogy a kitöltési tényezı 50%. Az értékelés alapjául szolgáló ábrát emelje át a jegyzıkönyvrészletbe, és írja mellé az értékelést.

Megoldás:

frekvencia = k * (8192 / 115200)

Time-domain:

Koherens?

Igen, mert ugyanott lép be baloldalt mint ahol kilép jobboldalt.

Frequancy-domain  =  átlakított jel spektruma

Értékelés:

- szinusz jelekböl áll elö a négyszögjel, látszik is rajta

- elsö jel: felharmonikus

- ahol n páros ott alacsony, ahol n páratlan ott magas a jelünk, mert a négyszögjel Fourier

sorának tagjaiban a frekvencia páratlanszorosai szerepelnek

- kitöltési tényezö 50%, igen mert egyenletes eloszlással jönnek a magas és alacsony jelek