Multimédia továbbítása IP felett

RTP és társai

Fejlesztések:

- mostantól kezdve minden alkalmazási réteg a TCP-IP szerint

- egyre kevésbé lesznek tisztán besorolhatók a funkciók egy-egy rétegbe az OSI szerint

- Többsíkos modelleket találtak ki

- A távközlésben használatos rétegezett (és többsíkú) architektúra

- A B-ISDN szabványosítási környezetében vezették be

Rétegek:

- Felhasználói (adat-) sík

- Vezérlősík

  - pl.hívásvezérlő protokollok

- Menedzsment-sík

  - Pl. hálózatmenedzsment

- Újgenerációs hálózatok jöttek létre:

  - NGN –next generation networks,

Architektúrája:

    - egységes gerinchálózat,

    - három gerinc-réteg: transzport,

vezérlés és szolgáltatás

    - csomag alapú transzport,

    - nyílt, szabványos IF-eka rétegek között,

sokféle szolgáltatás és alkalmazás támogatás

RTP –Real-timeTransportProtocol és a

RTCP –Real-timeTransportControl Protocol

Ezek a protokollok a multimédia-továbbítás mellett a kapcsolódó vezérlő információval is foglalkoznak, de

nem hívásvezérléssel!(azzal H323 protokollcsalád)

Mi az RTP?

- a payload-jában média-, pl. beszéd-információt hordoz

- UDP felett működik- páros számú portot használ

- közvetlenül IP felett is lehetséges, de ritkán alkalmazzák

- nem nyújt QoS garanciát

Mi az RTCP?

- End-to-endQoS-monitoring-otnyújt

- UDP felett működik- a következő páratlan számú portot használja

- end-to-endinformációt szolgáltat a minőségről a kapcsolat résztvevőinek: késleltetés, jitter, vett csomagok, elveszett csomagok stb.

- nem jelzésátviteli protokoll!

RTCP csomagtípusok és a bennük átvitt információ:

- SR (SenderReport)

  - Aktív adók statisztikái

  - Egy„session”minden résztvevőjét informálja

- RR (ReceiverReport)

  - Nem aktív adóktól származó információk

- Sávszélesség-hozzárendelés az SR/RR forgalom számára

  - Elvileg: a teljes sávszélesség 5%-a

  - ~ 2x az RR számára

- SDES

  - Helyi jellemzőket szolgáltat (hely, telefonszám, e-mail cím)

- BYE

  - Egy forrás elhagyja a konferenciát

- APP

  - A végpontok alkalmazásai közötti kommunikáció

Az RTP az Alkalmazási rétegben helyezkedik el

Az RTP szolgáltatásai

- Payload-típusok kezelése

- Sorszámozás

- Időbélyeg

RTP: csomagfejrész-formátum

| Version (V, 2 bits) | ￿Az RTP verziószáma; az RFC 1889-ben definiált módon |
| --- | --- |
| Padding(P, 1 bit) | ￿Ha 1-es, a csomag nincs teljesen kitöltve tartalommal ￿Padding: az utolsó byte mondja meg, hány byte-ot kell figyelmen kívül hagyni |
| Extension(X, 1 bit) | ￿Ha 1-es, a header után változó hosszúságú header extension következik ￿Ha van header extension; az első2 byte a hosszát adja meg ￿a kiterjesztés (extension) a fix fejrész utolsóérvényes mezője után következik |
| CSRC count(CC, 4 bits) | ￿a CSRC azonosítók száma száma (a források megadása: ￿csak egy forrás: CC = 0 |
| Marker(M, 1 bit) | ￿a csomagfolyam szignifikáns eseményeinek megjelölése ￿példák: kerethatárok a különféle kódolási módszereknél, a beszéd aktív időszakainak kezdete/vége ￿az aktuális interpretációt a “profile”adja meg |
| Payloadtype(PT, 7 bits) | “profile”, amely a médiakódolási típusoknak payload-formátumokat feleltet meg |
| Sequencenumber(16 bit) | ￿lehetővé teszi az elveszett csomagok detektálását és a csomagsorrend helyreállítását ￿kezdőértéke véletlen szám (a fejrész-kompresszió lehetővé tételéhez, l. később); minden elküldött RTP csomag után eggyel növelődik |
| Timestamp(32 bits) | Az RTP csomag első oktett-jének megfelelő pozíció valódi idejét adja meg a multimédia folyamban (pl. beszédnél a mintavételi időpontot) |
| SSRC (32 bits) | Az RTP csomagfolyam forrását azonosítja, azRTCP rendeli hozzá, |
| CSRC (0…15 times32 bits) | Contributing source: az “RTP mixer”által létrehozott kombinált csomagfolyam komponensét azonosítja |

RTP payload-multiplexelés :

Javítja a sávszélesség-kihasználást

RTP-thasználó alkalmazások

- QuickTime (Apple)–audio ésvideo streaming

- RealAudio, RealVideo(RealNetworks) –médiastreaming

- NetMeeting (Microsoft)–IP telefónia, whiteboard, text chat, alkalmazás-megosztás

- CU-SeeMe–aNetMeeting-hez hasonló

- IP/TV (Cisco)–jó minőségű videó/audió, élő, VoD

- Használják az RTSP –t is

RTSP –RealTime StreamingProtocol

- Kapcsolat felépítése és kilépés

- VCR-jellegű funkciók, azaz lejátszás-vezérlés:

  - elindítás tetszőleges pozícióból

  - előre, hátra, megállás, folytatás

  - különbözőlejátszási sebesség kérése

  - különböző bitsebesség beállítása

Sávszélesség-igény:

fejrész-halmozódás

Ha a média-csomag hossza túl nagy -> fejrészhalmopzódás- ocerhead ->

Fejrész-kompresszió

Cél: az overhead csökkentése

Kezeljük együtt mindhárom protokollt (IP + UDP + RTP)!

Elv: a kapcsolat kezdete után kis változások a fejrészekben

1.Redundáns információ(pl. megvan a datalink header-ben)

2.Sok mezőben nincs változás a kapcsolat alatt

3.Vannak mezők, amelyek változnak, de jósolható módon, pl. 				sequence number

- Először tömörítetlen és teljes headerel küldése

- Utána a kompresszor és a dekompresszor megállapodnak egy ContextSessionID-ben(CID); (8/16 bit hosszú)

- Adatkapcsolati rétegbeli protokoll segítségével egyeztetik a fejrész kompressziót

4 formátum:

- FULL_HEADER: teljes tömörítetlen fejrészek plusz CID és SequenceNo

- COMPRESSED_UDP: IP + UDP tömörített, RTP tömörítetlen

- COMPRESSED_RTP: normál eset, minden fejrész tömörítve

- COMPRESSED_NON_TCP: IPv4 ID mező tömörítetlen (védekezés nagy csomagvesztés esetén)