Ipari képfeldolgozás és megjelenítés

Gépi látás

Ellenőrző kérdések

1.hét

- Ismertesse a számítógépes képfeldolgozás lépéseit.

2. Ismertesse a reneszánsz festészet újításait.

- Olyan jelenségek megjelenése, mint: a mélység, felületek görbülete, anyagminőség, mozgás, a fények játéka, térperspektíva felfedezése.
Technikai módszereket fejlesztettek a megértett folyamatok mérésére.
Példák: Brunelleschi kukucskáló módszere, Alberti módszer ( braccio mértékegység), Leonardo görbevonalú perspektívája.

3. Milyen tartományban érzékeny az emberi szem? Milyen kölcsönhatások lépnek fel a fény és az objektumok között?

Az elektromágneses sugárzás 400 és 700 nm közé eső részét érzékeljük. Noha a teljes spektrumnak csak egy töredékét érzékeljük, mégis, mivel az atmoszférában megjelenő sugárzás 83 %-a ebbe a tartományba esik, jó hatásfokkal érzékeljük az információkat.

Kölcsönhatások:

- A fény visszaverődik

- A fény elnyelődik

- A fény szóródik, elhajlik

- A fény megtörik

4. Ismertesse az emberi szem felépítését!

Külső rész:

- Sclera: ínhártya

- Pupilla

- Írisz, szivárványhártya: elegendően sötétnek kell ennie ahhoz, hogy ne verjen vissza túl sok fényt. Az albínóknak emiatt gyenge a látása.

Belső rész:

- Szaruhártya: vékony, átlátszó burkolat a szemgolyón. A szem legfontosabb fénytörő/fókuszáló része.

- Szemlencse: a fókusztávolsága változtatható a közeli/távoli látáshoz.

- Fovea, sárga folt: a retina része, a látómező középső részének felel meg.

- Vakfolt: a retina idegkivezetésre szolgáló része.

- Látóideg

- Csarnok: csarnokvízzel töltött rész a szemlencse előtt

- Hátsó kamra: zselés folyadékkal töltött rész a szemlencse mögött

- A szemlencs fókusztávolsága változtatható. Nagy távolságra izmok ellazulnak, a lencse görbülete kicsi lesz, míg kis távolságra az izmok megfeszülnek, a szemlencse görbülete nő.

5. Ismertesse az emberi szem fotoérzékelőinek spektrális érzékenységét és eloszlását a retinán!

A retina foto érzékelőket tartalmaz: pálcikákat és csapocskákat.

A pálcikák érzékenyek, a fekete-fehér látást szolgálják.

A csapocskák jó megvilágításnál, a színeket érzékelik, három típusok létezik, amik különböző spektrális érzékenységgel rendelkeznek.

A színérzékelés eloszlása a retinán:

A sárga folt szinte csak csapocskákat, a látómező széle dominánsan pálcikákat tartalmaz:

- A színek érzékelése a látómező közepén jó, a szélein azonban szinte megszűnik.

- Gyenge fényben a perifériás látás érzékenyebb.

A pálcikák és csapocskák eloszlása a retinán:

6. Ismertesse az emberi látás kontraszt- és síkfrekvencia-függésének sajátosságait!

A kontraszt: logaritmikus érzékenységre épül

Azonos kontrasztérzet

kontrasztküszöb függ a környezeti fénytől.

Kontrasztküszöb-arány (Weber-tört), 
közel állandó

A kontrasztküszöb síkfrekvencia érzékeny.

A kontrasztküszöb hirtelen ugrásoknál lokálisan csökken.

Az intenzitásérzékelés függ a környezettől.

Síkfrekvencia: egy látószögfokra eső periódusok száma. Az emberi szem kontrasztküszöb-érzékenysége színes és fekete-fehér képekre eltérő karakterisztikát mutat:

A síkfrekvencia növekedése rontja a méret- és az irányérzékelést!

7. Hogyan működik a színes televízió? Az emberi látás milyen tulajdonságát használja ki?

A CRT monitorban, ami megegyezik egy klasszikus színes TV kijelzőjével, egy katódsugárcső található, elektronágyúval az egyik végén, foszforral bevont képernyővel a másik végén. Az elektronágyú elektronnyalábot lő ki, ezt elektromágneses térrel térítik el. Az elektronnyaláb a foszforborításba ütközik és felvillan, majd elhalványodik. Ha elég gyorsan követik egymást az elektronnyalábok, akkor az a pont nem halványodik el. Tehát az elektronágyúk írnak a képernyőre a számítógép utasításának megfelelően, balról jobbra, egy másodperc alatt többször is frissítve a képpontokat.

Azt, hogy másodpercenként hányszor frissíti a képpontokat, képfrissítési frekvenciának nevezzük.

Ezt Hertzben adjuk meg. A mai monitorok 60–130 hertzesek. A színes monitoroknak három alapszíne van: a piros, a zöld, és a kék (RGB). Ezek keverésével bármelyik szín előállítható. Mindegyik színhez tartozik egy elektronágyú.

Az emberi látás azon tulajdonságát használja ki a színes televízió,

- egy részről, hogy ilyen gyors frissítési frekvencia mellett az emberi szem képtelen követni a változást, ezért folyamatosnak látja a képet.

- Másrészről, ha már moderen TV-kről beszélünk, akkor abban az esetben pedig a kicsi pixelek külön-külön R-G-B hármasokat alkotva olyan kicsik, hogy az emberi szem képtelen felbontani így egy kikevert színt lát.

8.Ismertesse az emberi térérzékelés komponenseit!

Szemünk, fülünk és agyunk is sok módszert alakított ki a térérzékelésre.

A térlátás összetevői:

- Monokuláris(„egy szemmel”)

- Binokuláris(„két szemmel”)

- Extraretinális(„nem látványból származó”)

Néhány 3D észlelés nem függ a szemünktől, hanem a világ elrendeződéséből adódik. Ezért észleljük pl. egy fényképen is a mélységet, vagy egy filmen.

9. Ismertesse a monokuláris térérzékelés elemeit!

- Árnyalás: A festészetben és grafikában egy-egy szín intenzitásának fokozása, ill. tompítása.

- Kontúrok: A külső kontúr az ábrázolt formát határolja el környezetétől, a belső kontúrok a részletformákat foglalják magukba

- A tárgy mérete

- Légköri torzítások: a légkör alkotórészeinek az elektromágneses sugárzásra gyakorolt hatásaiból adódik és a légkör pillanatnyi fizikai állapotától függ. Az elmosódott részleteket távolabbinak érzékeljük.

- Lineáris perspektíva: A párhuzamos vonalakat a távolban összetartónak észleljük. (pl: vonatsíneket, annak ellenére, hogy párhuzamosak a távolban mégis összetartónak észleljük.)

- Léteznek még passzív (monokuláris) hatások is, ilyen például a mélységérzetünk.

- Az objektum elvárt méretéből levont következtetés hatása.

- Szemantikai hatások (átlagos méret, távolság alapján)

10. Ismertesse a binokuláris érzékelés alapelvét!

Nagy távolság ( a bezárt szög csökken, a szögkülönbség észlelése is csökken.

Kis távolságkülönbségek észlelése nem lehetséges.

Valamint fellép a parallaxis hatás is a két szem között, amit az alábbi ábra szemléltet:

Láthatjuk, hogy a binokuláris látás miatt a távolabbi, takarásban levő objektumot két szögből is látjuk. De csak egy valós megfeleltetés lehet, tehát az agyunk kötelessége feloldani a parallaxist:

11. Ismertesse az extraretinális térérzékelés elemeit!

A 3D hatások egy másik része azon alapul, hogy a szemünket mozgatjuk, hogy az objektumokat szemügyre vegyük, ez a mozgásalalpú sztereó. Ahogy az objektum elhalad előttünk, vagy mozgatjuk a szemünket, a közeli objektumok képe jobban elmozdul:

A szemünket a vizsgált tárgyra fókuszáljuk, az ettől közelebbi és távolabbi tárgyak életlenné válnak. ( abszolút és relatív távolság.

Dinamikus hatások:

- Mozgás (főleg olyan tárgyaknál, amik messzebb vannak, így a sztereo látás feloldása nem elég.)

Bineurális hallás ( sztereo hang érzékelés: helyérzetet generál.

12. Fényáram, fényerősség, fénysűrűség, megvilágítás mértékegységei. Adja meg ismert jelenségekre a nagyságrendeket is.

13. CCD érzékelők ,működése, jellemző műszaki adatai

Charged Coupled Devices = töltéscsatolt elem

MOS-alapú kondenzátorok használtak föl analóg jelek, különböző nagyságú töltéscsomagok tárolására. Ezekből a kis tárolókból több ezer darabot tudtak elhelyezni egy kis félvezető lapon és ezeket egy kiolvasó áramkörrel összekötve memóriaegységket, optikai érzékelőket alkottak. Az optikai érzékelők legfontosabb képviselői.

Sorolvasókban, lapolvasókban, álló- és mozgóképfelvevőkben használatosak.

A többszínű felvételt stúdiókameráknál három külön érzékelővel, amatőrkameráknál egy színszűrővel ellátott, kombinált érzékelővel szokás előállítani.

Chip méretei: 32×32 pixeltől 5192×5192 pixelig.

Jellemző paraméterei:

- Spektrálézékenység:

- Linearitás

- Dinamikus tartomány: Legfényesebb és leghalványabb pixelek fényességaránya 10000 (fotográfiában 100 körül)

- Felbontás: kb. 66 vonal/mm

- Érzékelő felület nagysága: általában pár négyzetcentiméter

- Sötétáram, hibák: az elektronok hőmozgás hatására is elszabaduhatnak. Vannak pixelhibák, véletlenszerűen.

14. PSD érzékelők működési elve, jellemző adatai, felhasználási területe

A Position Sensitive Device and/or Position Sensitive Detector (PSD) is an optical position sensor (OPS), that can measure a position of a light spot in one or two-dimensions on a sensor surface.

PSDs can be divided into two classes which work according to different principles: In the first class, the sensors have an isotropic sensor surface that has a raster-like structure that supplies continuous position data. The second class has discrete sensors on the sensor surface that supply local discrete data.

PSD detektorok működési elve: fogjunk egy hosszú, keskeny téglalap alakú fotodiódát. Ha egy ponton megvilágítjuk, a keltett áram egy része az egyik vége felé, a másik része a másik vége felé fog lefolyni, és a két áram aránya a pont és a két szél közti szakasz ellenállásától, vagyis hosszától függ, így a két áram különbségéből és összegéből a teljes fényerősség és a pont helye is számítható. A módszer két dimenzióban is működik.

Egy ilyen eszköz felhasználható 3D kamera készítésére (azaz egy felület letapogatására pontszerű fényforrással).

Tipikus felhasználása: