1. Mi a Power-On-Reset és a Brown-Out-Reset (POR, BOR) funkciója? Mi a különbég közöttük?

Power-On-Reset:

Ez egy olyan cella, amelyik figyeli a tápfeszültség felfutását, és annak hatására reset impulzust generál. Ilyen cella beépitésével a toknak egy lábát fel lehet szabaditani, és az alapállapot beállitását automatikusan meg lehet oldani. Ezzel azonban az a hátrány is jár, hogy a resetet csak ki-be-kapcsolással lehet végrehajtani.

Brown-Out-Reset:

Ez az áramkör Reset-jelet biztosít a mikrovezérlőnek, ha annak tápfeszültsége egy meghatározott UBOR feszültségszint alá esik legalább ~100μs időtartamra. A BOR funkció kiküszöböli a hibás működést olyan alkalmazásoknál, ahol (például nagy áramfelvételű fogyasztók bekapcsolásakor) rövid idejű tápfeszültségesések fordulnak elő.

Ha még jobban csökken a VDD , akkor RESET állapotba kényszeríti a mikrovezérlőt. Innentől pedig már a POR veszi át a feladatot.

– Megakadályozza, hogy a Flash-be írni lehessen

– Megakadályozza, hogy bizonytalan működést mutassanak az alulfeszültség miatt a perifériák és valami nem kívánt eseményt okozzanak

2. Milyen megoldások védik a CAN busz adatbiztonságát min. 8 db! (Fizikai és adat kapcsolat szinten)

1) Bit stuffing: 5 ugyanolyan bit után egy ellentétes beszúrása

2) Busz monitorozása, az eszköz figyeli, hogy az van-e a buszon amitt kitett, ha nem: error.

3) Csavart érpár

4) CRC hibavédő kód

5) Szimmetrikus jelvezetés

6) Szinkronizációs szegmens

7) Konzisztencia a buszon: vagy mindenki veszi az üzenetet vagy senki sem

8) Vételi és adás hibaszámlálók

3. CMOS logikai alapkapuk felépítése. Multiplexer transzfer kapuval.

A kapu 2 hálózatból áll, amik egymás duálisai: P-hálózat (pull up network), és N-hálózat (pull down network).

Az n-csatornás aktiváláskor vezet és lehúzza a kimenetet földre, a p-csatornás ezzel ellentétesen akkor húzza fel a kimenetet tápfeszültségre, ha a másik nem vezet.

Előnyök/hátrányok:

- Egy K bemenetű kapuhoz 2*K tranzisztor kell

- Nincs statikus fogyasztása

Négybemenetű multiplexer:

Négy bejövő jelből egyet kiválasztunk és kiadjuk a kimenetre.

Ehhez két szelektáló jelre, A és B –re van szükség, és természetesen ezek inverzei is szükségesek, de ezeket is meglévő bemenő jeleknek tekintjük.

A négy adatjel legyen D0, D1, D2 és D3.

4. A tervező feladatai az ötlettől a sorozatgyártásig, szerepe a megrendelő és a gyártó között.

- A tervező a megrendelő és a gyártó között áll, mindkettővel kapcsolatot tart, ismeri az adott technológia lehetőségeit.

- Tanácsokkal látja el a megrendelőt, a gyártótól kapja a tervezési szabályokat, cellakönyvtárakat, tranzisztor paramétereket.

1) A megrendelő közreműködésével lefekteti a specifikációt.

2) Logikai tervezés, verifikációs szimuláció bemutatása.

3) Fizikai tervezés (layout), verifikálás, tervezési szabály ellenőrzés, postlayout szimuláció bemutatása.

4) Prototípusok tesztelése, ezeket is megmutatják a megrendelőnek.

5. Hibamodellek digitális áramkörökben. Hogyan kell egy feltételezett hibát detektálni. Mi a hibaszimulátor, hogyan működik, mire használjuk.

A strukturális teszt során használjuk őket.

Kiakadás (stuck-at):

Egy csomópont logikai szintje kiakad egy fix értékre és nem változik. pl.: zárlat tápra vagy földre.

Jelvezeték zárlat (bridging):

Két jelvezeték között megszűnik a szigetelés, rajtuk csak azonos jelszint alakulhat ki.

Ha azonos logikai jel van a kettőn nem okoz gondot, de ha ellentétes akkor a létrejövő szint az áramköri viszonyoktól függ.

Kiakadt tranzisztor (stuck open):

A tr. nem képes a drain-jére csatlakozó vezetéket meghajtani. Az áramkört szekvenciálissá teszi.

Gyakorlatban csak a stuck-at hibákra tesztelnek.

Módszer:

1) Érzékenyítés: megfelelő bemeneti kombináció segítségével

a hibától függő csomóponti értéket hozunk létre.

2) Megfigyelés: el kell intézni, hogy az érzékenyített csomópont jelét egy kimeneten meg

tudjuk figyelni, ehhez egy érzékenyített utat hozunk létre egy kimenetig.

Hibaszimulátor:

- Egy tesztszekvencia hibalefedését a hibaszimulátorral tudjuk ellenőrizni.

- Hibalefedés = detektálható hibák / összes lehetséges hiba.

- Működés: konkurens hibaszimuláció, összeállítja a lehetséges hibák listáját, szimuláció közben figyeli érzékenyítve lett-e, ha igen és eljut a kimenetig is, átteszi a detektált hibák listájába.

6. A soros porton 9600 8N2 küldés történik és a következő TTL szintű idődiagramot látja! Adja meg az átküldött byte-okat hex, dec, bin formátumban! Mennyi ideig tart az átvitel?

9600 bit/s

8N2: 1 start, 8 adat,      0 parítás, 2 stop

11 bit/packet.

3 packet

3*11 = 33 bit összesen.

t = 33bit / (9600 bit/s)

7. Sorolja fel a mikrokontrollerek alapvető építőelemeit (blokkvázlat)!

8. Bit-reversed címzés, előnyei, mire használjuk?

Bit Reverse, ami annyit jelent, hogy egy adott címnek a bitjeinek a tűkörképe lesz az új cím. Bit Reverse címzés, megfordítja a bitek sorrendjét. Nagyon hasznos például az FFT algoritmus megírásánál, ahol számít a sebesség. A címzés egy adott hosszúságú memóriazónát érint. A túlcsordulást pedig jobbra viszi át, nem balra, és ezáltal a fordított címet kapjuk.

9. Hasonlítsa össze a különböző HW reprezentációkat a piacra kerülés/tervezési idő, a költségek, komplexitás, performance, fogyasztás, stb szempontokból.

10. Rajzolja fel egy három bemenetű CMOS NOR kapu kapcsolási rajzát. Miért nem szokás több mint négy bemenetű CMOS kapukat alkalmazni?

4-nél több bemenet: Bulkhatás miatt elfogy a nyitófeszültség, ha sok tranzisztor van sorba kötve és ezért nem lehet.

11. Mire jó az aszinkron reset digitális áramkörökben?

- Egy szekvenciális hálózat elektromos állapota bekapcsolás után nem ismert. Ennek az állapotnak a megszüntetésére használják az aszinkron resetet, amely a hálózatot egy jól definiált kiindulási helyzetbe hozza.

- Kivételt képeznek a közvetlen hozzáférésű tárolók, ezeket üzemszerűen fel lehet tölteni (memórán nincs reset).

- FPGA-knál szinkron resetet használnak, mivel nem minden flip-flopjának van aszinkron reset bemenete.

12. Hasonlítsa össze a két tanult processzor-architektúra típust (blokkséma, előnyök, hátrányok)!

Neumann architektúra:

Szaggatott vonal: vezérlés

Folytonos vonal: adat

Tulajdonságok:

- belső programtárolás, programvezérlés

- utasítás és adat azonos közegen és formában

- szekvenciális utasítás végrehajtás

- egydimenziós, lineáris címzésű memória

- bináris számábrázolás

Előnyök:

- egyszerű megvalósítás

- programok módosíthatják saját magukat

- minimális hardverigény

- minimális memóriaigény

Hátrányok:

- nem lehet egyszerre hozzáférni az adathoz és programkódhoz, ezért nehezebb pipeline-osítani a folyamatokat

- adatok és utasítások ugyanazon a csatornán mennek (szűk keresztmetszet)

- kényelmetlen a többfelhasználóra (multi-user / multi-threading)

Harvard architektúra:

Előnyök:

- nagyobb memória sávszélesség

- sávszélesség pontosabb jóslása

- utasítás és adat egyszerre olvasható / írható

- az adatok és a programok fizikailag el vannak választva, így hozzáférési jogok és memóriavédelem könnyebben megvalósítható

- programhiba esetén programkódot nem ír felül véletlen

Hátrány:

- a nem használt adatmemóriát nem lehet programmemóriaként felhasználni, így a memória töredezettsége magas lehet

13. Sorolja fel a SoC különböző alap építőelemeit (blokkvázlat).

Fő részek:

- processzor (ALU + regiszterek)

- grafikus processzor

- hangchip

- memória (RAM, ROM, memória- és DMA-vezérlő)

Belső egységek:

- busz

- órajel, számláló

- megszakítás kezelő

- WDT (Watchdog Timer) biztonsági időzítő áramkör

- Debug-portok, pl. JTAG

- speciális matematikai egységek (pl. DSP-SoC-ban)

- kriptográfia – kódolástechnika

Periféria-egységek és portok:

  - billentyűzetvezérlő

  - grafikus portok (monitor)

  - soros portok (USB, CAN-busz)

  - párhuzamos portok

  - impulzus-szélesség moduláló áramkör (pl. motorvezérlő)

  - egyéb modulátorok (GSM-kódolás, QAM, fázismodulálás)

  - egyéb portok (ethernet, MAC vagy USB)

  - AD konverter

14. SiP megvalósítási lehetőségek (legalább 3 féle) tulajdonságai piacra kerülés/tervezési idő, a költségek, komplexitás, performance, fogyasztás, stb szempontokból.

Megvalósítási lehetőségek: Chip-Stack, MCM (multi-chip module), belső huzalozás, microbump-olás, FlipChip. Tartalmazhat analog-digital RF chipeket.

Tulajdonságok:

- Kis méret, nagyobb teljesítmény (rövid jelutak)

- Olcsóbb teljes költség mint több IC

- Gyorsabb piacra kerülési idő

Példa felhasználásra:

- GPS modulok,Bluetooth modulok,Cellular RF,WIreless, Teljesítmény erősítők.

- Nagyon sok részegységet tartalmazhat! DRAM PROCESSZOR FLASH stb.

akár több SOC is lehet SiP-ben.

|  | Cost | Performance | Power | Function | Time to market |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2D SoC | – | + | + | + | – |
| 3D SiP | + | – | – | – | + |

15. A procedurális értékadás Verilogban. Flipflopok és latchek leírása (kódolása) és a szintézis eredménye.

Az értékadás a programozásban az a művelet, amikor egy változó értékét megváltoztatjuk. A Verilogban a fizikai valőság pontosabb modellezése érdekében 3-féle értékadás létezik - nem mindegy például, hogy vezetéknek vagy regiszternek adunk értéket:

- folyamatos értékadás: vezetéknek. Az értékadás jobb oldalán lévő értékek bármelyike is megváltozik, azonnal frissül a bal oldal is a kifejezésnek megfelelően. Ez a logikai kapuk működését modellezi. Kombinációs logikát lehet vele megvalósítani egy logikai függvénnyel. Always blokkon kívül használható és kizárólag wire típusú változónak lehet vele értéket adni.

- procedurális értékadás (always, initial): regiszternek. Procedurális értékadás kizárólag eseményvezérelten történhet. Ez azt jelenti, hog egy olyan blokkban kell elhelyezni, amely események hatásásra aktiválódik. Verilogban két ilyen blokk létezik:

a) initial: a szimuláció elején, egyszer fut le, és többször nem,

b) always: a fejében megadott feltétel teljesülésekor mindig lefut.

Procedurális értékadás tehát csak initial vagy érzékenyített always blokkban szeretepelhet. Két fajtája van:

a) blokkoló értékadás: az egymás alatt lévő értékadások a megadás sorrendjében, egymás után hajtódnak végre. Egy blokkban mindig előbb hajtódik végre, mint az őt követő utasítások.

b) nem-blokkoló értékadás: az egymás alatti értékadások párhuzamosan, egyidőben hajtódnak végre

Latch: egy szintérzékeny tároló elem, mely a Gate bemenetének magas állapota alatt mintavételezi, illetve a kimenetén megjeleníti az adatbemenetén található értéket (transzparensen viselkedik), míg Gate jelének alacsony állapotában a mintavételezett értéket tartja.

reg q;

wire d, en;

always @ (en or d)

if (en) q <= d; 		// latch

Tipikus hibák, melyek latch alkalmazásához vezetnek, miközben a cél kombinációs logika leírása:

- nem teljesen kifejtett case szerkezet (nincs default)

- if…else használata esetén hiányzik a feltétel nélküli else ág

D flip-flop: A D tároló egy élérzékeny tároló típus, amely az órajel bemenetének felfutó élére mintavételezi az adat bemenetét, s azt a következő órajel felfutó élig a kimeneten tartja. Ebből adódóan leírásakor élérzékeny always blokk használandó.

reg q;

wire d, clk;

always @(posedge clk) q <= d;

16. Digitális szimuláció jeleinek érték-készlete, hogyan értelmezzük őket?

Adott bemeneti kombinációra adott kimenet szimulációjának jelei a megadott bemeneti változók (clk, rst,set, x..) valamint a kimeneti változók. Az idő függvényében értelmezzük őket. (???)

0,1,z,x

17. Mire való a Scan-Path? Hogy néz ki az áramköri megoldás?

A belső állapotokat tartalmazó regiszter be- és kimeneteit teszi elérhetővé úgy, hogy a regiszter flip-flopjait átkonfigurálja léptető regiszterré.

A szekvenciális hálózat átkonfigurálására való kombinációs hálózattá, így lehetővé teszi automatikus tesztgeneráló módszerek alkalmazását.

18. Tesztelhetőségre tervezés (DFT)

Az integrált áramkörök tervezezésésben a növekvő bonyolultság miatt már a tervezés során oda kell figyelni a leendő termék tesztelési problémáira. Könnyen tesztelhetővé kell tervezni. Az erre vonatkozó módszereket és alapelveket foglalja össze a DFT (Design for Testability). A gyakorlatban a könnyebb tesztehetőséget általában meg kell fizetni (test overhead):

- Többlet Si felület: normál funkciót megvalósító elemeken kívül járulékos elemeket iktatunk az áramkörbe (ezek gyakran multiplexerek, amelyekkel a jelek útját a teszt céljaira módosítjuk). Ezek növelik a chip méretét.

- Többlet pinek: különböző teszt utak megfigyelésére járulékos kivezetéseket iktatunk be. Ez rossz, ha így is kb. 100%-os volt a lábak kihasználtsága. Nagyobb tok kell, ami drágítja az IC-t és növeli az alkatrész méretét.

- A működési sebesség korlátozása: Növeli a futási időt.

A DFT módszerei:

- Szisztematikus (Scan-Path, peremfigyelés)

- Ad-hoc (teszt pinek alkalmazása, teszt üzemmód, belső részegységek elérése multiplexerrel)

20. Mi a PWM? (alapfogalmak, mire használjuk, előállítási módjai - legalább kétféle)

- Az impulzusszélesség moduláció (pulse-width modulation), az inerciális elektromos eszközök szabályozására elterjedten alkalmazott technika, melyet a korszerű teljesítményelektronika tett a gyakorlatban is használhatóvá.

- A fogyasztóba táplált átlagos elektromos feszültséget és áramerősséget a táp és a fogyasztó között lévő kapcsoló gyors ütemű be- és kikapcsolásával szabályozzák. Minél hosszabb ideig van a kapcsoló a bekapcsolt állapotában a kikapcsolt állapot időtartamához képest, annál nagyobb lesz a fogyasztóba táplált teljesítmény.

- A PWM kapcsolási frekvenciájának sokkal magasabbnak kell lennie, mint ami hatással lenne a fogyasztóra. A kapcsolási frekvenciának jellemzően 120 Hz-nek kell lennie egy lámpa fényerőszabályozójában, néhány kHz-től néhány száz kHz-ig terjedőnek egy motorvezérlőben, és jó néhány száz kHz-nek egy hangerősítő és egy számítógépes tápegység esetében.

- Periódusidő

- Komparálási szint

- Egyszerű DA

- Motor- és teljesítményvezérlés

- LED vezérlés

- Regiszterek:

- Value

- Period

- Compare

- Control

21. Verilog: modul felépítés, tesztbench

- A modulokat a „module“ kulcsszóval vezetjük be, egyedi nevet adunk nekik, és felsoroljuk a portjaik nevét.

- Figyeljük meg, hogy a modulfejet megadó sort pontosvessző zárja!

- A modulok definíciójának végét az „endmodule“ kulcsszó jelzi.

- A modulok elején fel kell sorolni a portjaikat az „input” illetve „output” kulcsszavak segítségével.

- A portok alapértelmezett típusa a vezeték. Ha egy kimenetet regiszterként szeretnénk megadni, azt külön sorban, a regiszterek megadásának szintaktikájával kell megtenni.

Tesztbench:

A tesztkörnyezet is egy modul, amit az különböztet meg a többitől, hogy nincsenek portjai.

Az ilyen modult a szimulátorok fel szokták ismerni legmagasabb hierarchia-szintű modulként. Kézzel csak olyankor kell megadni, ha több ilyen is van a rendszerben.

A felépítése általában a következő:

- A tesztelendő modulok példányosítása és összekötése.

- A tesztszekvenciák leírása egy initial blokkban.

- A periodikus jelek előállítása always blokkokban.

22. Mit ért Pad-limited valamint Core-limited design alatt?

pad limited: túl nagyok a forrszemek (pad-ek). Több be- kimenet van, mint

ami elférne a "die"-on.

core limited: túl kevés forrszem van,

és a forrszemek között üres hely van.

Túl sok logikai elem van, és nem fér

el a "die"-on.

pad limited			core limited

24. Rajzolja fel az I^2C protokollokban használt arbitrációs folyamat idő diagramját!

25. Rajzoljon fel egy tipikus RS485 half-duplex busz architektúrát, jelölje a szükséges kiegészítő komponenseket is! Sorolja fel a busz néhány jellemzőjét (min. 3)!

Busz jellemzői:

- 52Mbit/s

- 120Ω lezárás

- Full / Half duplex üzemmód

- < 1200m

- Szimmetrikus jelvezetés

- Galvanikus leválasztás

- Fail Protected, Fail Safe, ESD protected

- Input impedancia: 	≥ 12kΩ

- Common mode voltage:	-7 → +12V

- ugyanazon a jelúton több meghajtó és fogadó (multiple drivers / receivers)

- szükség van meghajtó / fogadó engedélyező PIN-re (driver / receiver enable PIN)

- oda-vissza kommunikáció, de egyidőben csak az egyik irányban

26. Ismertesse a valós idejű óra működését, mutassa be a főbb jellemzőit! Milyen órajelet szoktak használni a meghajtásra és miért?

Alkalmazása:

- másodperc, perc, óra, hónap napja, hónap, év számlálás

- kalendárium funkciók

- alacsony fogyasztás --> alvó üzemmódban is működhet

- 32.78 kHz-es oszcillátorról szokták működtetni (2^15)

- néhány (20) regiszter, ami megőrzi az értékét

- külön tápáramköre van, nem a chip közös tápját használja

- kalibrációs lehetőség

- megszakítás, alarm funkciók

Regiszterek:

- control register

- interrupt control register

- Sec, Min, Hour, Day, Week, Month, Year registers

- alarm registers (Min, Hour, Day, Month)

- calibration value

27. A teljes chip geometriája (floorplanning). Tápfeszültség ellátás. Standard cellás tervezés. Pad- és core-limited design.

complete fabrication process:

- predefined library of base functions

- modular similar to TTL families

features:

- chip size limits complexity

- long turn around time

- cheap at high quantities

- standardized cell height

- unsuitable for regular structures

- more flexible and compact (1:4) than gate array

Tápfeszültség ellátás:

- horizontális tápfeszültség sínek vannak beépítve a cellákba, így a cellák

egymás mellé helyezésével a táplálás automatikusan megvalósul.

- A sínek a mag két oldalán a tápfeszültség gyűrűkhöz csatlakoznak (core power ring, 	Vdd, GND).

- I/O cellák külön tápfeszültséggel rendelkeznek

Core limited: amikor a core mérete befolyásolja a chip méretét.

Pad limited: amikor a core túl kicsi, de sok I/O PAD kell, akkor pad limited.

28. Mi a különbség a digitális IC-k funkcionális és strukturális tesztje között? Strukturális tesztgenerálás: D-algoritmus, kritikus út érzékenyítés.

Strukturális teszt: csak kombinációs hálózatra létezik gyakorlatban is használható módszer.

Funkcionális teszt: funkciókat keresünk nem hibákat.

D-algoritmus: stuck-at hibák detektálására tesztvektor generálása, redundáns hálózatoknál nem alkalmazható.

Kritikus útérzékenyítés: nem tesztvektort csinálunk, hanem az egész hálózatot vizsgáljuk outputokkal keresünk visszafelé. Csak egyszeres utakat tud vizsgálni.