Az elektronikai gyártás ellenőrző berendezései (AOI, X-RAY, ICT)

1. Ismertesse az automatikus optikai ellenőrzés alapelvét (a), megvilágítási módjait (b), valamint a kamerarendszerek jellemzőit (felbontás, látótér) (c)!

a) Az automatikus optikai ellenőrző berendezés (AOI – Automatical Optical Inspection) elhelyezkedhet: - stencilnyomtató után (postprint inspection, Solder Paste Inspection)

- alkatrész beültető után (postplace inspection, Automatic Placement Inspection)

- reflow kemence után (postreflow inspection)

b)

c)

2. Ismertesse a transzmissziós röntgengép működési elvét.

3. Milyen hibák detektálhatók transzmissziós röntgengéppel? Mire kell ügyelni a BGA tokozású alkatrész kötéseiben lévő zárványok ellenőrzésénél?

A rövidzáron és a zárványképződésen kívül a többi hiba a detektor különböző szögű döntésével mutatható ki csak biztosan.

- Deformálódott forraszbumpok (megnyúlt, összenyomódott) – PBGA-nál

- Vezető pályák szakadása – NyHL-nél

- Furatfémezés hibái – NyHL-nél

Az elektronikai gyártás minősítő módszerei

2/1 Ismertesse az In Circuit és a Flying Probe villamos tesztelési eljárásokat!

2/2 Ismertesse a nedvesítési vizsgálatokat (wetting balance, spreading, bridging)!

2/3 Ismertesse a forrasztott kötések mechanikai ellenőrző vizsgálatait!

2/4 Ismertesse a mikrohuzalkötések valamint a hajlékony hordozójú áramkörök mechanikai ellenőrző vizsgálatait!

2/5 Mutassa be a Dye penetration vizsgálati eljárást!

3. A MEGBÍZHATÓSÁG ELMÉLETI ALAPJAI. ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK ÉS KÉSZÜLÉKEK MEGBÍZHATÓSÁGI JELLEMZŐI

3/1. Adja meg a megbízhatóság definícióját!

Milyen hosszú ideig őrzi meg minőségét egy termék meghatározott üzemeltetési feltételek mellett.

3/2. Sorolja fel a megbízhatóság legfontosabb mutatóit! Ezen mutatók közül melyik az, amelyet közvetlenül mérni tudunk?

- R(t), megbízhatósági függvény: a működés valószínűsége

- hiba függvény: a meghibásodás valószínűsége, vagy más megközelítésben a működési idő eloszlásfüggvénye

- F(t) meghibásodás sűrűségfüggvénye: a működési idő sűrűségfüggvénye

- λ(t) hibaráta függvény: a meghibásodási ráta

3/3. Megbízhatósági szempontból hogyan lehet csoportosítani az elektronikai alkatrészeket? Adja meg az egyes csoportok jellemzőit is!

Az egyes csoportokat az f(t)-re illeszthető függvények szerint különböztetjük meg:

3/4. Milyen módszerekkel lehet meghatározni az alkatrészek hazárdfüggvényét (meghibásodási ráta függvényét)? Melyik módszer elterjedtebb a gyakorlatban?

3/5. Melyek azok a paraméterek, amelyek leginkább befolyással vannak az elektronikai alkatrészek élettartamára (megbízhatósági mutatóira)?

• kiviteli típus (kereskedelmi, ipari, katonai…),

• előállítás technológiája (pl. nagy és kis értékű ellenállások gyártástechnológiája eltérő),

• hőmérséklet,

• terhelés,

• a készülék (amely az alkatrészt tartalmazza) üzemeltetési körülményei:

• hőmérséklet ingadozása,

• páratartalom és ingadozása,

• rázás, ütés (pl. asztali, mobil, autóelektronikai készülék),

• egyéb hatások (pl. korrozív környezet).

3/6. A készülékek megbízhatósági modelljének milyen grafikus ábrázolási módszerei léteznek? Mi a fő különbség ezek között?

3/7. Milyen alapstruktúrák fordulhatnak elő a készülékek megbízhatósági modelljében?

3/8. Soros rendszer megbízhatósági jellemzői, a megbízhatóság növelésének módszerei.

Meghibásodások számának csökkentése, soros rendszer megbízhatóbbá tétele:

• kevés alkatrész,

• kis λ értékek (jó minőségű alkatrészek),

• csökkentett terhelés (derating),

• azonos λ értékre törekvés.

• soros rendszer helyett redundáns rendszer alkalmazása.

3/9. Melegtartalékolt rendszer megbízhatósági jellemzői. Hogyan érdemes üzemeltetni egy melegtartalékolt rendszert?

3/10. Hidegtartalékolt rendszer megbízhatósági jellemzői. Mi a hidegtartalékolt rendszer legfontosabb hátránya (megbízhatósági szempont!)?

3/11. Mi a megbízhatósági modellezés-analízis szerepe, célja?

1. A készülékben lévő elemek megbízhatósági modelljének meghatározása:

- szabvány alapján, 	 - mérés segítségével,      - modellezéssel

2. készülék megbízhatósági modelljének felállítása az elemek közötti kapcsolatok alapján,

3. bemenő paraméterek megadása után szimuláció(k) futtatása:

- élettartam meghatározása,

- hibamód és hibahatás analízis,

- karbantartás analízis,

- megbízhatóság növelése:

- derating, - wors case (tolerancia) analízis, - hőmérséklet hatásának vizsgálata,

- gyenge pontok felderítése.

# Text boxes

Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség: