VIPV_09_01_06.DOC 2009-06-11

Csak ezeken a lapokon rendelkezésre álló felületen dolgozhat. Ne szedje szét őket.

Név:…………………………………….                              A vizsga időpontja: 2009-06-11

| A kérdés sorszáma | Max. elérhető pont. | Elért pontok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12 |  |
| 2. | 8 |  |
| 3. | 9 |  |
| 4. | 8 |  |
| 5. | 8 |  |
| 6. | 9 |  |
| 7. | 8 |  |
| 8. | 8 |  |
| Összesen: | 70 |  |

- kérdés

Egy beruházás három egymástól (gyakorlatilag) független részre bontható. A rendelkezésre álló beruházási keretösszeg = 1G Ft=1 milliárd Ft. (Relatív egységben kifejezett értéke = 1-gyel.) Az egyes H=f(B) függvényeket leíró egyenletek rendre:

(Haszon - Beruházás függvények „a” és „b” értékeit vegye fel, majd a függvényeket ábrázolja.)

Feladatok:

a.) Határozza meg Lagrange szélsőérték tétellel az egyes rész-beruházások (B10, B20, B30) optimális értékét!

b.) Rendelkezésre áll további (B=10 MFt (10 millió Ft). Felosztandó ez a pótlólagos összeg az egyes rész-beruházások között (közelítőleg). (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Válasz (

- kérdés

Becsülje meg a 100Wnap/W2008 [%] szám értékét!

Ahol:

Wnap: a napbesugárzás évi hasznosítható energiája Magyarországon [J];

W2008: Magyarország primer energia hordozó energia felhasználása 2008-ban [J].

(Adja meg a számításainál felhasznált fogalmak definícióját!) A számításokhoz szükséges adatokat becsülje.

(Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Válasz (

3. kérdés

Egy középfeszültségre csatlakozó fogyasztó saját üzemi alállomásában az elszámolási mérés a középfeszültségen van. A fogyasztó csúcsigénye és villamos energia fogyasztása egy téli hónapban:

|  | Csúcsigény, kW | Vill. en. fogyasztás, MWh |
| --- | --- | --- |
| Csúcsidőben | 120 | 30 |
| Völgy időszakban | 80 | 18 |

A fenti táblázatban lévő számértékek változhatnak.

Közelítésként feltételezve, hogy az üzemben a hónap 30 napján folyamatos három műszakos üzem van, a beépített két darab 160 kVA-es közép/kisfeszültségű transzformátor, melyek

vasvesztesége 1,8 kW,

rézvesztesége 3,9 kW.

Az üzem átlagos teljesítmény tényezője cos( = 0,98. Egy, vagy két transzformátoron keresztüli ellátás a gazdaságos.

Válasz (

4. kérdés

Milyen meddő forrásokat és főbb meddő fogyasztói csoportokat ismer? Ismertesse a meddő kompenzálásból származó műszaki és gazdasági előnyöket. Milyen követelményeket támasztunk korszerű meddő kompenzáló berendezésekkel szemben?

Válasz (

5. kérdés

Ismertesse a jelenlegi villamos energia díjszabás kialakításának főbb jellemzőit. Milyen tarifális változások várhatók a szerkezetében a villamos energia piac liberalizálásakor?

Válasz (

6. kérdés

Ismertesse a feszültségletörés/kiesés/emelkedés jellemzőit.

Válasz (

7. kérdés

Adja meg a berendezések besorolását a feszültség letörés/kiesés/emelkedés eseményre való reagálás szerint.

Válasz (

8. kérdés

Középfeszültségű hálózaton nulla hibahelyi ellenálláson létrejött FN zárlat mekkora feszültségletörést okoz a zárlati hely közelében a hálózatról ellátott kisfeszültségű fogyasztóknál.?

Válasz (

# Text boxes

Ponthatárok: /MINTA/

Elégséges: 35    -től      45       -ig

Közepes:   46     -től      54      -ig

Jó:             55      -től     64      -ig

Jeles:          65     -től               -ig