Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 4.

1.) Erösítö határfrekvenciájának meghatározása és a fázistolás mérése.

Adott egy erösítö, melynek meg kell határozni néhány paraméterét. (Az erösítö készen van a méröhelyen.)

- I. Határozza meg az erösítö kivezérelhetöségét 1 kHz frekvencián! A kivezérelhetöséget a kimenetre vonatkoztatva adja meg.!

- II. A kivezérelhetöség kb. felének megfelelö amplitúdójú jellel mérje meg az erösítést abszolút számértékben és dB-ben is. A mérést a digitális multiméterrel végezze!

- III. Határozza meg az erösítö -3 dB-es alsó határfrekvenciáját. Sávközépnek az 1 kHz-et tekintjük.

- IV. Az alsó határfrekvencián mérje meg az erösítö fázistolását az oszcilloszkóp kurzorvonalainak felhasználásával. (A fázistolást nem a Quick_Meas funkcióval kell végezni, hanem a képernyön mért értékekböl kell számítani.) A méréshez tartozó oszcilloszkóp-ernyöképet emelje át egy jegyzökönyv-részletbe.

Megoldás:

- I. A bemeneti jel szinuszos, 2Vpp, tápfeszültség +/- 15 V.

Addig emeljük a feszültséget amíg torzítást nem láttunk, és pontosan visszavesszük a feszültséget ahol még nem torzult a kimeneti jelünk. Majd itt megmérjük a kimeneti jelet.

- II. A bemeneti jelet beállítjuk úgy hogy a kivezérlehetöség fele legyen. Ilyenkor megmérjük a be és kimeneti feszültséget. Ez a kettöt egymással elosztva (ki/be) megkapjuk az erösítést. Ezt dB-be átváltjuk. Uki [dB] = 20 * log10 (Uki/Ube)

- III. F alsó = 1 / (2 * PI * RC)   (R - ellenállás Ohm-ban | C - legnagyobb kondenzátor)

- IV. Az oszcilloszkóp kurzorjeleit beállítjuk és kiszámoljuk tf-t és tp-et

tf = 1.23 ms  és  tp = 3.35 ms  =>  fázistolás: (tf / tp) * 360 fok = 0.3671 * 2PI = 2.305

2.) Érösítés mérése, határfrekvencia meghatározása

Elöre adott alkatrészekböl (IC, 3 db ellenállás, 1 csatoló és 2 szürö kondenzátor) építse meg az invertáló kapcsolást. Mérje meg a kapcsolás erösítését, valamint határozza meg az alsó határfrekvenciát a -3dB-es erösítéshez tartozó frekvencia megmérésével (0.708-szoros erösítés a névlegeshez képest)!

Megoldás:

Erösítés bemenete: 2Vpp nagyságú 1kHz frekvenciájú szinusz jel. Erösítés: A = Uki/Ube.

Uki [dB] = 20 * log10 * (Uki/Ube)

Alsó határfrekvencia = 1 / (2*PI*R4*C4)

3.) Erösítés és kivezérelhetöség mérése, offset hiba meghatározása

Elöre adott alkatrészekböl (IC, 3 db ellenállás, 2 szürö kondenzátor) építse meg a neminvertáló kapcsolást. Mérje meg az erösítést és kivezérelhetöséget, határozza meg a kimeneti offset feszültséget!

Megoldás:

Bemeneti jel: 1Vpp szinusz, 1kHz frekvenciával.

Erösítés: Uki/Ube.  Uki [dB] = 20 * log10 (Uki/Ube)

Kivezérelhetöség: Addig emeljük a feszültséget amíg torzítást nem láttunk, és pontosan 	visszavesszük a feszültséget ahol még nem torzult a kimeneti jelünk. Majd itt megmérjük a 	kimeneti jelet.

Kimeneti ofszet feszültség: Zárjuk rövidre a bemenetet, (a jelbemenetet kösük földre, miután lekapcsoltuk róla a generátort), és mérjük meg az erösítés kimenetén az egyenfeszültséget digitális multiméterrel. Bemeneti ofszet fesz = kimeneti ofszet fesz. / erösítés

4.) Hullámforma generátor megépítése és mérése

Elöre adott alkatrészekböl (IC, 4 db ellenállás, 1 visszacsatoló és 2 szürö kondenzátor) építse meg a hullámforma generátort. Mekkora a háromszögjel amplitúdója és frekvenciája ?

Megoldás: