VIPV_09_01_15.DOC 2009-01-15

Csak ezeken a lapokon rendelkezésre álló felületen dolgozhat. Ne szedje szét őket.

Név:…………………………………….                              A vizsga időpontja: 2009-01-15

| A kérdés sorszáma | Max. elérhető pont. | Elért pontok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12 |  |
| 2. | 12 |  |
| 3. | 8 |  |
| 4. | 8 |  |
| 5. | 8 |  |
| 6. | 8 |  |
| 7. | 8 |  |
| 8. | 8 |  |
| Összesen: | 72 |  |

- kérdés

H. kérdés Egy erőművi blokkban kétféle tüzelőanyag használható fel. Az ezekre vonatkozó adatok:

e1=10400 kJ/kg                                                                                      e2=13000 kJ/kg

a1=54,9 Ft/GJ                                                                                         a2=63,5 Ft/GJ

Az egy év alatt termelt villamos energia: W(20000 TJ. A tüzelőanyagokra vonatkozó korlátozó feltételek:

420(m1(820 ktonna/év, 220(m2 (620 kt/év.

Számítsa ki:

a.) a blokk által előállítható maximális energiát minimális költséggel kívánjuk előállítani; 	adja meg az 	m1 és m2-nek az ehhez munkaponthoz tartozó értékét [J];

b.) adja meg az évi tüzelőanyag költséget az m1 és m2-nek az a.) esetben kiszámított 	értékéhez!

Eredmények:

| 1. munkapont |
| --- |
| m1= | m2= | K1= |
| 2. munkapont |
| m1= | m2= | K2= |

(Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Válasz (

- kérdés

K a.). kérdés A 2. ábrán adott 10 kV-os DC hálózaton a vizsgálatkor egy betáplálás és egy fogyasztó működik. Számítsa ki, hogy:

a.) mekkora és adódik a Kirchhoff egyenletek alapján; mekkora a Pv wattos veszteségi teljesítmény;

b.) mekkora és adódik a Lagrange szélsőérték-tétel alapján; mekkora a Pv wattos veszteségi teljesítmény;

Adatok:  =(100-j(0) A, z1=(0,1+j0,4) (/km, =(0,04+j0,25)  (/km, l= 5 km.

Eredmények:

a.) kérdés:

=(                                         ) A,      = (                                                       ) A.

Magyarázza meg, a kapott eredmények elméleti és gyakorlati jelentőségét.

(Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

2. ábra.

Válasz (

3. kérdés

Egy középfeszültségre csatlakozó fogyasztó saját üzemi alállomásában az elszámolási mérés a középfeszültségen van. A fogyasztó csúcsigénye és villamos energia fogyasztása egy téli hónapban:

|  | Csúcsigény, kW | Vill. en. fogyasztás, MWh |
| --- | --- | --- |
| Csúcsidőben | 120 | 30 |
| Völgy időszakban | 80 | 18 |

A fenti táblázatban lévő számértékek változhatnak.

Közelítésként feltételezve, hogy az üzemben a hónap 30 napján folyamatos három műszakos üzem van, a beépített két darab 160 kVA-es közép/kisfeszültségű transzformátor, melyek

vasvesztesége 1,8 kW,

rézvesztesége 3,9 kW.

Az üzem átlagos teljesítmény tényezője cos( = 0,98. Egy, vagy két transzformátoron keresztüli ellátás a gazdaságos.

Válasz (

4. kérdés

Milyen meddő forrásokat és főbb meddő fogyasztói csoportokat ismer? Ismertesse a meddő kompenzálásból származó műszaki és gazdasági előnyöket. Milyen követelményeket támasztunk korszerű meddő kompenzáló berendezésekkel szemben?

Válasz (

5. kérdés

Ismertesse a jelenlegi villamos energia díjszabás kialakításának főbb jellemzőit. Milyen tarifális változások várhatók a szerkezetében a villamos energia piac liberalizálásakor?

Válasz (

6. kérdés

Adja meg a feszültségletörés szabványos mérési módszerét.

Válasz (

7. kérdés

Hogyan növelhető meg egy IT berendezés feszültségkiesés áthidalási ideje?

Válasz (

8. kérdés

Középfeszültségű hálózaton nulla hibahelyi ellenálláson létrejött FN zárlat mekkora feszültségletörést okoz a zárlati hely közelében a hálózatról ellátott kisfeszültségű fogyasztóknál.?

Válasz (

# Text boxes

Ponthatárok: /MINTA/

Elégséges: 35    -től      45       -ig

Közepes:   46     -től      54      -ig

Jó:             55      -től     64      -ig

Jeles:          65     -től               -ig